| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 28297 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК 7 H02M7/48 |
| (12) СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2002121423/20, 12.08.2002 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 12.08.2002 (46) Опубликовано: 10.03.2003 Адрес для переписки: 430000, Мордовия, г. Саранск, ул.Большевистская, 68, Мордовский госуниверситет им. Н.П.Огарева, отдел патентов и стандартов | (71) Заявитель(и): Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева (72) Автор(ы): Никулин В.В., Тутаев Г.М., Гуляев И.В., Сонин Ю.П. (73) Патентообладатель(и): Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева |
| --- | --- |

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕРТОРОМ ТОКА

Формула полезной модели

Устройство для управления инвертором тока, содержащее датчики фазных напряжений по числу фаз, формирователи синхронных импульсов по числу фаз, формирователь импульсов управления для подключения через согласующий узел к управляющему входу соответствующего тиристора инвертора, отличающееся тем, что оно снабжено задатчиками углов управления основными и коммутирующими тиристорами, вычислительным блоком, шиной управления, шиной данных, таймерами отсчета моментов выдачи импульсов, измерителем периода переменного напряжения, формирователем прерываний, компараторами с гистерезисом и RC-фильтрами, входы которых соединены с датчиками по числу фаз нагрузки, а выходы - с компараторами с гистерезисом, выходы трех из которых соединены с формирователем прерываний и по шине управления с таймерами отсчета моментов выдачи импульсов, а выход четвертого компаратора - с входом измерителя периода переменного напряжения, выход которого подключен к шине данных, соединенной с задатчиками углов управления основными и коммутирующими тиристорами, вычислительный блок соединен с шиной управления и шиной данных, при этом входы формирователя импульсов управления тиристорами подключены к выходам таймеров отсчета моментов выдачи импульсов.