| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 28572 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК 7 H02M7/525 |
| (12) СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2002122288/20, 22.08.2002 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 22.08.2002 (46) Опубликовано: 27.03.2003 Адрес для переписки: 430000, Мордовия, г.Саранск, ул.Большевистская, 68, Мордовский госуниверситет им. Н.П.Огарева, отдел патентов и стандартов | (71) Заявитель(и): Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева (72) Автор(ы): Никулин В.В., Тутаев Г.М. (73) Патентообладатель(и): Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева |
| --- | --- |

(54) Устройство для управления инвертором напряжения

Формула полезной модели

Устройство для управления инвертором напряжения, содержащее задатчик напряжения и задатчик частоты инвертора, блок силовых ключей, отличающееся тем, что оно снабжено генератором тактовых импульсов, блоком таймеров отсчета временных интервалов, блоком раздачи импульсов управления, блоком формирования сигналов запроса прерывания и процессорным ядром, входы которого соединены с выходами задатчика частоты инвертора и задатчика напряжения, один из выходов генератора тактовых импульсов соединен с входом блока таймеров отсчета временных интервалов, а второй выход - с входом блока раздачи импульсов управления, другой вход которого подключен к выходу блока таймеров отсчета временных интервалов, второй вход последнего соединен с выходом процессорного ядра, а второй выход блока таймеров отсчета временных интервалов - с входом блока формирования сигналов запроса прерывания, выход которого соединен с третьим входом процессорного ядра, выход блока раздачи импульсов управления соединен с входом блока силовых ключей.