| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 33509 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК 7 A61N1/44 |
| (12) СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2003113666/20, 12.05.2003 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 12.05.2003 (46) Опубликовано: 27.10.2003 Адрес для переписки: 430000, г.Саранск, Главпочтамт, а/я 109, ООО НИЦ "Альфа-РЭТ" | (72) Автор(ы): Беспалов Н.Н. (73) Патентообладатель(и): Общество с ограниченной ответственностью Научно-инженерный центр "Альфа-РЭТ" |
| --- | --- |

(54) Аэроионизатор воздуха

Формула полезной модели

1. Аэроионизатор воздуха, содержащий диэлектрический корпус, в котором установлен источник высокого напряжения, к отрицательному потенциалу которого подключены ионообразующие электроды, расположенные в ионизационной камере с отверстиями, отличающийся тем, что прямоугольный корпус выполнен из двух одинаковых механически соединенных половинок с внутренними перегородками, разделяющими внутренний объем корпуса на нижнюю часть, в которой расположен источник высокого напряжения, и верхнюю часть, представляющую собой ионизационную камеру с равномерно распределенными по поверхности корпуса круглыми отверстиями диаметром не более 2,5 мм, в которой на лицевой половинке корпуса жестко закреплены проволочные проводники с укрепленными на них ионизационными электродами, выполненными в виде игл, остриями вставленные в отверстия лицевой половинки корпуса так, чтобы острия игл не выходили за внешнюю поверхность этой половинки корпуса, при этом на обеих половинках корпуса в размерах ионизационной камеры между круглыми отверстиями расположены дополнительные отверстия в виде прорезей шириной не более 2,5 мм для свободной циркуляции воздуха, кроме того, в лицевой половинке корпуса в дополнительном отверстии расположен индикатор ионизации, подключенный к выходу источника высокого напряжения.

2. Аэроионизатор воздуха по п.1, отличающийся тем, что в нижней части корпуса закреплены съемные диэлектрические опоры.