| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 45712 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК 7 B64D13/06 |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ Статус: по данным на 28.04.2010 - действует |

| (21), (22) Заявка: 2005100524/22, 11.01.2005 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 11.01.2005 (46) Опубликовано: 27.05.2005 Адрес для переписки: 430000, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел патентов и стандартов | (72) Автор(ы): Левцев А.П. (RU), Артемов И.Н. (RU), Ениватов А.В. (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА

(57) Реферат:

Полезная модель направлена на повышение эффективности осушки воздуха при снижении энергозатрат. Указанный технический результат достигается тем, что осушитель воздуха содержит подающий воздуховод, внутри которого расположен коагулятор. Воздуховод соединен с цилиндрическим корпусом, внутренняя поверхность которого выполнена в форме конуса, а между наружной и внутренней поверхностями его образована рубашка охлаждения с подводящим и отводящим патрубками. Сверху и снизу корпус закрыт крышками. В нижней крышке установлен патрубок для отвода жидкости, а через центр ее проходит вторичный вал, на верхнем торце которого закреплен завихритель в виде цилиндра с глухим дном с закрепленными на нем лопастями. Вторичный вал связан с коническим редуктором, первичный вал которого через муфту кинематически связан с электродвигателем. К нижней крышке закреплен диффузор между конической поверхностью цилиндрического корпуса и цилиндром. К верхней крышке закреплен отводящий воздуховод. Влага из патрубка для отвода жидкости поступает во влагосборник.

Полезная модель относится к устройствам, сепарирующим жидкость из газового потока, и может быть использована для удаления влаги из воздуха в сушильных установках.

Известен осушитель воздуха для систем кондиционирования воздуха на летательных аппаратах, содержащий коагулятор, прямоточный завихритель и центральный отбойник, установленные между соосными входным и выходным патрубками в газовом тракте, соединенном с камерой влагосборника кольцевым сливным каналом, который образован двумя коническими поверхностями, при этом влагоотделитель снабжен возвратной трубкой, соединяющий верхнюю зону камеры влагосборника с приосевой зоной газового тракта за сливным каналом (SU 739864, МПК-6 B 64 D 13/06, F 24 F 3/14, опубл. 20.07.1996).

Недостатками данного устройства являются недостаточная низкая степень осушки воздуха из-за пассивного завихрителя, а также низкая эффективность перевода мелкодисперстной влаги в пленочную.

Технический результат заключается в повышении эффективности осушки воздуха при снижении энергозатрат.

Технический результат достигается тем, что осушитель воздуха, содержит коагулятор, установленный в подающем воздуховоде, соединенного с цилиндрическим корпусом, имеющего нижнюю и верхнюю крышки, у которого между наружной и внутренней, выполненной в виде конуса, поверхностями образована рубашка охлаждения с подводящим и отводящим патрубками. Через нижнюю крышку цилиндрического корпуса проходит вторичный вал, на верхнем торце которого закреплен завихритель в виде цилиндра с глухим дном и лопастями с приводом от электрического двигателя через редуктор, соединенного с нижним торцом вторичного вал. В нижней крышке также установлен патрубок для отвода жидкости. К верхней

крышке цилиндрического корпуса закреплен отводящий воздуховод. На нижней крышке цилиндрического корпуса между конической поверхностью цилиндрического корпуса и цилиндра с глухим дном установлен диффузор.

На фиг.1 изображен предлагаемый осушитель воздуха, содержащий подающий воздуховод 1, внутри которого расположен коагулятор 2. Воздуховод 1 соединен с цилиндрическим корпусом 3, внутренняя поверхность которого выполнена в форме конуса, а между наружной и внутренней поверхностями его образована рубашка охлаждения с подводящим 6 и отводящим 7 патрубками. Сверху и снизу корпус 3 закрыт крышками 8 и 9. В нижней крышке 8 установлен патрубок 10 для отвода жидкости, а через центр ее проходит вторичный вал 11, на верхнем торце которого закреплен завихритель в виде цилиндра 12 с глухим дном с закрепленными на нем лопастями 13. Вторичный вал 11 связан с коническим редуктором 14, первичный вал которого через муфту 15 кинематически связан с электродвигателем 16. К нижней крышке 8 закреплен диффузор 17 между конической поверхностью 4 цилиндрического корпуса 3 и цилиндром 12. К верхней крышке 9 закреплен отводящий воздуховод 18. Влага из патрубка 10 для отвода жидкости поступает во влагосборник 19.

Установка для отделения влаги из воздуха работает следующим образом. Отработавший влажный воздух вместе с частицами жидкости в виде тумана через воздуховод 1 поступает в коагулятор 2, в котором происходит укрупнение частиц жидкости. Далее поток поступает тангенцально в нижнюю часть корпуса 3 и дополнительно закручивается лопостями 13 цилиндра 12 с глухим дном. Частицы жидкости, содержащиеся в воздушном потоке, за счет сил инерции попадают на охлажденную конусную поверхность 4 цилиндрического корпуса 3 и движутся в виде пленки жидкости между конической поверхностью 4 и диффузором 17 к патрубку 10 для отвода жидкости. Далее сушильный агент изменяет направление движения и поступает во внутрь вращающего цилиндра 12 с глухим дном откуда через отводящий воздуховод 18 осушенный воздух поступает на рециркуляцию. Вращение цилиндра 12 с глухим дном осуществляется от электродвигателя 16, кинематически связанного

с муфтой 15 и редуктором 14. Передаточное отношение редуктора 14 выбирается в зависимости от скорости движения потока и зависит от влагосодержания и температуры. С увеличением температуры и уменьшения влагосодержания скорость вращения цилиндра 12 увеличивают.

По сравнению с известным решением предлагаемое позволяет повысить эффективность осушки воздуха, а также снизить энергозатраты при осушке.

Формула полезной модели

Осушитель воздуха, содержащий коагулятор и завихритель, а также подводящий и отводящий патрубки, отличающийся тем, что коагулятор установлен в подающем воздуховоде, соединенном с цилиндрическим корпусом, имеющим нижнюю и верхнюю крышки, у которого между наружной и внутренней, выполненной в виде конуса, поверхностями образована рубашка охлаждения с подводящим и отводящим патрубками, через нижнюю крышку цилиндрического корпуса проходит вторичный вал, на верхнем торце которого закреплен завихритель в виде цилиндра с глухим дном с закрепленными на нем лопастями, с приводом от электрического двигателя через редуктор, соединенного с нижним торцом вторичного вала, а также патрубок для отвода жидкости, к верхней крышке цилиндрического корпуса закреплен отводящий воздуховод при этом на нижней крышке цилиндрического корпуса между конической поверхностью цилиндрического корпуса и цилиндра с глухим дном установлен диффузор.