| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 47913 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК 7 E01H5/12 |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ Статус: по данным на 28.04.2010 - действует |

| (21), (22) Заявка: 2005111902/22, 20.04.2005 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 20.04.2005 (46) Опубликовано: 10.09.2005 Адрес для переписки: 430000, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел патентов и стандартов | (72) Автор(ы): Иншаков А.П. (RU), Голованов В.В. (RU), Крысин В.А. (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ СКАЛЫВАНИЯ ЛЬДА

(57) Реферат:

Полезная модель направлена на повышение эффективности процесса разрушения льда. Указанный технический результат достигается тем, что устройство содержит установленную на лыжных опорах 1 основную раму 2, крепление которой к опорным лыжам 1 осуществлено посредством шарнира 3 и двумя винтами 4 регулирования глубины скалывания льда, дисковый рабочий орган 5, который при помощи шарнира 6 и дополнительной рамы 7 установлен с небольшим углом атаки к направлению движения. Дисковый рабочий орган 5 выполнен в виде жестко установленных на валу полусферических дисков 8, имеющих зубчатую заостренную кромку и вращающихся в опорах 9. Между основной рамой 2 и дополнительной рамой 7 дискового рабочего органа 5 установлена пружина 10, предназначенная для регулирования глубины хода дискового рабочего органа 5. Скалывающий ротор 11, установленный в опорах 12, включает основной вал 12 с жестко закрепленными дисками 13 и оснащен шарнирно подвешенными Г-образными долотами 14. На лыжных опорах 1 закреплен скребок 15.

Полезная модель относится к машинам для скалывания льда и уплотненного снега с дорожных покрытий.

Известно устройство для скалывания льда, включающее установленную на лыжных опорах основную раму, на которой последовательно смонтированы подвешенный шарнирно через дополнительную раму дисковый рабочий орган в виде жестко установленных на валу полусферических дисков, вращающихся в опорах, скалывающий зубчатый ротор с приводом, включающий основной вал с жестко закрепленными дисками, в равноудаленных от вала отверстиях которых на осях шарнирно с помощью распорных втулок установлены рабочие органы в виде Г-образных долот с укрепленными на каждом из них боками, скребок, пружину с регулировочным винтом, закрепленную между основной и дополнительной рамами, а также два винта регулирования глубины скалывания льда, с помощью которых основная рама крепится к лыжным опорам (RU 2230152, МПК - 7 Е 01 Н 5/12, опубл. 27.07.2004).

Недостатками известного решения является то, что процесс разрушения льда идет недостаточно эффективно и не обеспечивается полное удаление льда с поверхности дороги.

Технический результат заключается в повышении эффективности процесса разрушения льда.

Указанный технический результат достигают тем, что устройство для скалывания льда, включает установленную на лыжных опорах основную раму, на которой последовательно смонтированы при помощи шарнира и дополнительной рамы дисковой рабочий орган, выполненный в виде жестко установленных на валу полусферических дисков, вращающихся в опорах, смонтированный в опорах скалывающий ротор с приводом, включающий основной вал с жестко закрепленными дисками и оснащенный Г-образными долотами с укрепленными на каждом из них бойками, скребок, пружину с

регулировочным винтом, закрепленную между основной и дополнительной рамами, а также два винта регулирования глубины скалывания льда. Полусферические диски рабочего органа выполнены с зубчатой заостренной кромкой.

Устройство содержит (фиг.1) установленную на лыжных опорах 1 основную раму 2, крепление которой к опорным лыжам 1 осуществлено посредством шарнира 3 и двумя винтами 4 регулирования глубины скалывания льда, дисковый рабочий орган 5, который при помощи шарнира 6 и дополнительной рамы 7 установлен с небольшим углом атаки к направлению движения. Дисковый рабочий орган 5 выполнен в виде жестко установленных на валу полусферических дисков 8 (фиг.2), имеющих зубчатую заостренную кромку и вращающихся в опорах 9 (фиг.1). Между основной рамой 2 и дополнительной рамой 7 дискового рабочего органа 5 установлена пружина 10, предназначенная для регулирования глубины хода дискового рабочего органа 5. Скалывающий ротор 11, установленный в опорах 12, включает основной вал 12 (фиг.3) с жестко закрепленными дисками 13 и оснащен шарнирно подвешенными Г-образными долотами 14. На лыжных опорах 1 закреплен скребок 15.

Устройство работает следующим образом. Транспортное средство (трактор) с навешенной рабочей машиной устанавливают на обледеневший участок дорожного покрытия. Включают привод, вращающий скалывающий ротор 11. Во время движения за счет сил сцепления со льдом полусферические диски 8 с зубчатой заостренной кромкой дискового рабочего органа 5 начинают вращаться и за счет остроты зубьев и усилия предварительно сжатой пружины 10 внедряются в лед, нарезая полосы льда. В зависимости от толщины ледяного слоя глубину хода дискового рабочего органа 5 регулируют сжатием пружины 10. При движении машины поступательно за дисковым рабочим органом 5 Г-образные долота 13 вращаются в направлении противоположном дискам 8, под действием центробежных сил располагаются радиально и обладают определенным

запасом кинетической энергии. В момент контакта Г-образных долот 13 с обледеневшей поверхностью запасенная кинетическая энергия способствует активному скалыванию льда на нарезанных дисками 8 полосах. Сколотые куски льда захватываются скребком 15 и отводятся к обочине дороги.

По сравнению с известными решениями при работе предлагаемого устройства полусферические рабочие диски с зубчатой заостренной кромкой способствуют более интенсивному разрушению и крошению льда, что позволяет повысить эффективность работы машины и снизить сопротивление передвижению машины, а также снизить нагрузку на механизм регулирования глубины хода дискового рабочего органа.

Формула полезной модели

Устройство для скалывания льда, включающее установленную на лыжных опорах основную раму, на которой последовательно смонтированы при помощи шарнира и дополнительной рамы дисковой рабочий орган, выполненный в виде жестко установленных на валу полусферических дисков, вращающихся в опорах, смонтированный в опорах скалывающий ротор с приводом, включающий основной вал с жестко закрепленными дисками и оснащенный Г-образными долотами, скребок, пружину с регулировочным винтом, закрепленную между основной и дополнительной рамами, а также два винта регулирования глубины скалывания льда, отличающееся тем, что полусферические диски рабочего органа выполнены с зубчатой заостренной кромкой.