| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 49503 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК 7 B61D5/00 |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ Статус: по данным на 28.04.2010 - действует |

| (21), (22) Заявка: 2005122387/22, 14.07.2005 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 14.07.2005 (46) Опубликовано: 27.11.2005 Адрес для переписки: 431446, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ОАО "Рузхиммаш", БПС | (72) Автор(ы): Бурмистров Н.В. (RU), Зайцева Л.И. (RU), Трибушинина Н.Н. (RU), Осыка Л.В. (RU), Бакаев В.С. (RU) (73) Патентообладатель(и): Открытое акционерное общество "Рузхиммаш" (ОАО "Рузхиммаш") (RU) |
| --- | --- |

(54) ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА

(57) Реферат:

Полезная модель относится к полуприцеп-цистернам, предназначенным для приема, хранения, транспортирования и выдачи сжиженных углеводородных газов (пропан-бутан и их смеси), с возможностью эксплуатации по дорогам, открытым для общего пользования на всей территории РФ. Предлагаемой полезной моделью решается техническая задача повышения вместимости сосуда как геометрической, так и полезной и, соответственно, увеличение массы транспортируемого газа, а также улучшения маневренности за счет уменьшения длины сосуда. Для достижения указанного технического результата в полуприцеп-цистерне, содержащей сосуд, выполненный из цилиндрической обечайки и двух эллиптических днищ, тележку подкатную, опорное устройство, кожух защитный, узел коммуникаций, клапаны предохранительные, при этом сосуд выполнен из обечайки переменного сечения. Обечайка переменного сечения выполнена из двух цилиндрических царг, отношение диаметров которых выполнено в пределах равным 1,2-1,1, и соединенных между собой царгой, выполненной в виде усеченного эллиптического конуса с уведенной вершиной. Отношение длин цилиндрических царг в сосуде выполнено в пределах равным 5,0-4,9, а отношение длины царги, выполненной в виде усеченного эллиптического конуса с уведенной вершиной, к цилиндрической царге с меньшим диаметром выполнено в пределах 1,0-0,9.

Благодаря такой выбранной геометрии построения сосуда обеспечивается увеличение вместимости как геометрической, так и полезной, а также улучшается маневренность полуприцепа за счет уменьшения длины сосуда по сравнению с известными конструкциями более чем на 1,2 м. Снижение центра тяжести в предложенной полуприцеп-цистерне в сочетании с геометрией построения сосуда, включая и уменьшение его длины и рационального использования полезной площади подкатной тележки в совокупности с тягачом позволило увеличить вместимость как геометрическую сосуда до 45,75 м3, так и вместимость полезную - 38,89 м3, а также уменьшить габаритные размеры полуприцеп-цистерны при увеличении ее вместимости, и которые составляют: длина - 11500 мм, ширина - 2490 мм, высота - 3650 мм. Вся совокупность конструктивных решений, использованных в предложенной полезной модели, а, именно выполнение обечайки сосуда переменного сечения, позволило повысить массу транспортируемого газа, улучшить маневренность за счет предлагаемой геометрии построения сосуда, уменьшения его длины и максимального использования полезной площади подкатной тележки в сочетании с тягачом и, соответственно, улучшить коммерческие свойства предлагаемой конструкции полуприцеп-цистерны.

Формула полезной модели

1. Полуприцеп-цистерна, содержащая сосуд, выполненный из цилиндрической обечайки и двух эллиптических днищ, тележки подкатной, опорного устройства, кожуха защитного, узла коммуникаций и клапанов предохранительных, отличающаяся тем, что сосуд выполнен из обечайки переменного сечения.

2. Полуприцеп-цистерна по п.1, отличающаяся тем, что обечайка переменного сечения выполнена из двух цилиндрических царг, соединенных между собой царгой, выполненной в виде усеченного эллиптического конуса с уведенной вершиной.

3. Полуприцеп-цистерна по п.2, отличающаяся тем, что отношение диаметров двух цилиндрических царг в обечайке переменного сечения выполнено в пределах равным 1,2-1,1.

4. Полуприцеп-цистерна по п.2, отличающаяся тем, что отношение длин цилиндрических царг в сосуде выполнено в пределах равным 5,0-4,9, а отношение длины царги, выполненной в виде усеченного эллиптического конуса с уведенной вершиной, к цилиндрической царге с меньшим диаметром выполнено в пределах равным 1,0-0,9.