|  | РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (19) RU (11) 49568 (51) МКПО 12-10 (15) Дата регистрации: 16.11.2001 (21) Номер заявки: 2001500052 (22) Дата подачи заявки: 09.01.2001 (45) Дата публикации: 16.11.2001 (12) СВЕДЕНИЯ О ПАТЕНТЕ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ |  |
| --- | --- | --- |
|  | (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 09.01.2001 (71) Заявитель: Открытое акционерное общество "Рузхиммаш" (RU) (73) Патентообладатель: Открытое акционерное общество "Рузхиммаш" (RU) (72) Автор: Бурмистров Н.В., Федоров В.А., Маненков А.В., Заварцев Ю.Н., Бодрова Т.В. (RU) Адрес для переписки: 431460, Мордовия, Рузаевка-6, ОАО "Рузхиммаш", БРИЗТИ (54) АВТОЦИСТЕРНА ЗАПРАВОЧНАЯ (55) (57) характеризующаяся: - наличием цилиндрической цистерны вытянутой формы с эллиптическими днищами, наклоненной в сторону разгрузочного приспособления; - наличием тележки, на которой крепится цистерна; - наличием опорных стоек, регулируемых по высоте; - наличием передней и задней опор для установки цистерны и защитного кожуха; - выполнением защитного кожуха коробчатой формы с овальным верхом, служащего для защиты сливоналивных коммуникаций, заправочного узла с контрольно-измерительными приборами и запорной арматурой; - наличием держателя запасного колеса, расположенного под цистерной и выполненного в виде П-образного кронштейна; - наличием заднего бампера; - наличием огнетушителя; - наличием продольных коробчатых кожухов для хранения напорно-всасывающих рукавов, расположенных на боковых поверхностях цистерны ниже ее оси; - наличием предохранительных клапанов и грузовых ушков, расположенных на верхней поверхности цистерны; отличающаяся: - наличием боковых защитных ограждений, расположенных в нижней части цистерны и выполненных в виде параллельных направляющих, соединенных между собой стойками; - наличием кронштейнов с габаритными огнями, установленных под углом к оси цистерны симметрично относительно друг друга и расположенных на передних боковых поверхностях в нижней и верхней частях цистерны, а также на задних боковых поверхностях в верхней части защитного кожуха; - наличием кронштейнов с габаритными огнями, расположенных по нижнему контуру продольных коробчатых кожухов для хранения напорно-всасывающих рукавов; - выполнением продольных коробчатых кожухов для хранения напорно-всасывающих рукавов с цельной облицовкой и одной дверкой; - выполнением на цистерне прижимов для крепления металлорукавов с электроприводом; - наличием антиблокировочной системы, расположенной в нижней части автоцистерны. |  |