|  | РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 50200 | (51) | МКПО | 12-03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (15) Дата регистрации: 16.04.2002 (21) Номер заявки: 2000500643 (22) Дата подачи заявки: 20.04.2000 (45) Дата публикации: 16.04.2002 |  |  |
| (12) СВЕДЕНИЯ О ПАТЕНТЕ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ |  |

| (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 20.04.2000 (71) Заявитель: Открытое акционерное общество "САРЭКС" (RU) (73) Патентообладатель: Открытое акционерное общество "САРЭКС" (RU) | (72) Автор: Кулебякин Г.И., Усов А.М., Люпаев В.М., Гаршин А.М., Есин С.А., Плешаков В.Н. (RU) Адрес для переписки: 430001, г.Саранск, ул.Пролетарская, 126, ОАО "САРЭКС", гл.инженеру А.М.Усову |
| --- | --- |

(54) МАШИНА ДЛЯ ЗАМЕНЫ ШПАЛ

(55)

(57)

характеризующаяся:

- наличием основных формообразующих элементов: рамы с установленными на ней ходовой частью и рабочим оборудованием, силового агрегата, топливного и масляного баков, привода насоса, кабины с пультом управления, шагающей балки, опоры центральной;

- выполнением кабины, панели которой покрыты шумоизоляционным материалом, с остеклением и с регулируемым сиденьем;

- наличием механизма смены шпал, состоящего из подрамника, стрелы, кронштейна, рельсового захвата, гидроцилиндров: хода, поворота, подъема и опускания стрелы, домкратов, гидроцилиндра захвата, крюков блокировки, направляющей, упора рычага включения блокировки, указателя угла наклона, пневмогидроцилиндра;

отличающаяся:

- выполнением кабины четырехугольной призматической формы, верхняя и нижняя передние панели которой образуют между собой тупой угол;

- выполнением верхних передней и задней панелей кабины расширенными книзу;

- выполнением остекления верхней передней панели с перемычкой и нижней панели с одним окном;

- выполнением боковых панелей с двойным верхним остеклением и одинарным нижним;

- наличием двери, выполненной с верхним остеклением, на задней панели кабины;

- наличием в кабине дополнительных сидений для путевых рабочих;

- наличием ступенек для входа-выхода в кабину;

- наличием проблескового маяка на крыше кабины;

- расположением фар на верхней передней панели кабины;

- наличием капота у силового агрегата.