|  | РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 50817 | (51) | МКПО | 12-03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (15) Дата регистрации: 16.08.2002 (21) Номер заявки: 2001500910 (22) Дата подачи заявки: 21.05.2001 (45) Дата публикации: 16.08.2002 |  |  |
| (12) СВЕДЕНИЯ О ПАТЕНТЕ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ |  |

| (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 21.05.2001 (71) Заявитель: Открытое акционерное общество "Рузхиммаш" (RU) (73) Патентообладатель: Открытое акционерное общество "Рузхиммаш" (RU) | (72) Автор: Бурмистров Н.В., Федоров В.А., Маненков А.В., Малянов В.А., Кочнева З.А. (RU) Адрес для переписки: 431446, Мордовия, г.Рузаевка-6, ОАО "Рузхиммаш", БПС |
| --- | --- |

(54) ВАГОН-ЦИСТЕРНА

(55)

(57)

характеризующийся:

- наличием котла с двумя эллиптическими днищами и с люком-лазом, герметично закрываемым крышкой;

- наличием ходовой части с тормозным оборудованием;

- наличием предохранительного клапана;

- наличием площадки с ограждением и лестницы с поручнями в ее верхней части;

- наличием защитных экранов;

- наличием сливного устройства;

отличающийся:

- выполнением котла в форме объемно-пространственной структуры, состоящей из вытянутой цилиндрической части, среднюю нижнюю часть которой между двумя тележками ходовой части опоясывает дополнительная емкость со сливным жестко закрепленным устройством;

- выполнением дополнительной емкости в форме полуобечайки с коническими переходами по торцам;

- наличием двух полурам, на которых расположены шкворневые и хребтовые усиления, выполненные с сечением, равным радиусу кривизны котла;

- наличием шпангоутов, выполненных с радиусом кривизны котла и расположенных симметрично его оси;

- выполнением защитных экранов по форме днищ котла и жестко закрепленных к ним;

- наличием двух вытянутых площадок с лестницами, расположенными в торцах котла с каждой его стороны;

- наличием воздухораспределителя, расположенного на кронштейнах в нижней части боковой поверхности котла;

- наличием запасного воздушного резервуара цилиндрической формы, расположенного в нижней части боковой поверхности котла;

- расположением тормозного оборудования в каждой полураме.