|  | РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 54651 | (51) | МКПО | 12-10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (15) Дата регистрации: 16.06.2004 (21) Номер заявки: 2003500677 (22) Дата подачи заявки: 24.03.2003 (45) Дата публикации: 16.06.2004 |  |  |
| (12) СВЕДЕНИЯ О ПАТЕНТЕ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ |  |

| (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 24.03.2003 (73) Патентообладатель: Открытое акционерное общество "Саранский завод автосамосвалов" (RU) | (72) Автор: Ларионов Г.В., Кузин Е.К., Рыжов В.И., Безбородова В.Н. (RU) Адрес для переписки: 430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, 11, ОАО "САЗ" |
| --- | --- |

(54) ПРИЦЕП ГРУЗОВОЙ

(55)

(57)

Прицеп грузовой, характеризующийся:

- наличием рамы, предназначенной для установки платформы и ходовой части;

- выполнением платформы из жестко установленных переднего, двух боковых и заднего откидного бортов;

- наличием ходовой части;

- наличием дышла, жестко соединяющего транспортное средство с платформой;

- наличием сцепной головки, предназначенной для сцепки прицепа с транспортным средством;

- наличием опорного устройства с колесом;

- наличием съемных дуг для установки тента;

- наличием съемного тента;

- наличием световых приборов и световозврощателей;

отличающийся:

- выполнением платформы с жестко соединенной задней поперечиной, имеющей нишу, в которой установлены две вертикальные распорки, на каждой из которой размещены петля запора заднего борта и резиновый буфер;

- выполнением бортов платформы с прямоугольными зигами в верхней части по всему периметру;

- наличием полуавтоматических запоров заднего борта;

- расположением световых приборов в нише задней поперечины платформы слева и справа по ходу движения и противотуманного фонаря слева через вертикальную распорку;

- расположением на панели заднего борта справа и слева по ходу движения световозвращателей треугольной формы;

- расположением на каждой панели боковых бортов спереди и сзади по ходу движения световозвращателей круглой формы;

- наличием крыльев над колесами ходовой части, установленных на боковых бортах платформы;

- выполнением крыльев ломаной конфигурации с горизонтальной верхней частью, переходящей в наклонную плоскость с обеих сторон;

- наличием габаритных фонарей, установленных на передней наклонной плоскости каждого крыла;

- наличием подножек, примыкающих спереди и сзади к каждому крылу в нижней части его наклонной плоскости;

- наличие на передних подножках световозвращателей круглой формы;

- наличием поручней, установленных в верхней части задних стоек боковых бортов;

- выполнением дышла Y-образным;

- наличием переходника, посредством которого регулируется высота сцепной головки;

- расположением увязочных крючков под зигами бортов платформы по всему периметру.