| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 55450 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК F21V13/02 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ Статус: по данным на 28.04.2010 - действует |

| (21), (22) Заявка: 2005117942/22, 09.06.2005 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 09.06.2005 (46) Опубликовано: 10.08.2006 Адрес для переписки: 430000, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел патентов и стандартов | (72) Автор(ы): Цюпак Юрий Александрович (RU), Абрамова Людмила Васильевна (RU), Тябляшкин Сергей Дмитриевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) СВЕТОДИОДНОЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО

(57) Реферат:

Полезная модель направлена на обеспечение максимального разнообразия перераспределения светового потока, расширение функциональных возможностей. Указанный технический результат достигается тем, что светодиодное светотехническое устройство содержит светодиод, на корпусе которого расположен оптический элемент в виде сменной насадки, внутренняя поверхность которой соответствует форме корпуса светодиода. Оптическая сменная насадка соединена с нижней частью корпуса светодиода с помощью разъемного соединения. Внутренняя поверхность оптической сменной насадки покрыта иммерсионной средой с возможностью оптического контакта с корпусом светодиода. Форма внешней поверхности оптической сменной насадки зависит от заданного светораспределения. Оптическая сменная насадка выполнена из прозрачного материала.

Полезная модель относится к светотехники и может быть использована в конструкциях оптических систем светодиодов.

Известна конструкция светодиодной лампы белого свечения, содержащая излучающий кристалл с люминофорным покрытием, расположенный в корпусе, на котором закреплен эллиптический полимерный купол (Л.М.Коган «Светодиоды нового поколения для светосигнальных и осветительных приборов». Новости светотехники, вып.7-8(34-35), М., 2001, с.26-27).

Недостатком известной конструкции является ограниченная номенклатура светораспределения, а также ограниченные возможности его использования.

Технический результат заключается в обеспечении максимального разнообразия перераспределения светового потока.

Технический результат достигается тем, что светодиодное светотехническое устройство содержит светодиод, на корпусе которого расположен оптический элемент, выполненный в виде сменной насадки, внутренняя поверхность которой соответствует форме корпуса светодиода и соединена с нижней его частью с помощью разъемного соединения. Внутренняя поверхность оптической сменной насадки покрыта иммерсионной средой с возможностью оптического контакта с корпусом светодиода. Оптическая сменная насадка выполнена из прозрачного материала.

На фиг.1 изображено светодиодное светотехническое устройство, содержащее светодиод, на корпусе 1 которого расположен оптический элемент в виде сменной насадки 2, внутренняя поверхность 3 которой соответствует форме корпуса 1 светодиода и покрыта иммерсионной средой

4 с возможностью оптического контакта с корпусом 1 светодиода. Оптическая сменная насадка 2 соединена с нижней частью корпуса 1 светодиода с помощью разъемного соединения 5. Оптическая сменная насадка 2 выполнена из прозрачного материала.

Светодиодное светотехническое устройство работает следующим образом. Лучи, исходящие из светодиода, благодаря иммерсионной среде 4, обеспечивающей контакт между корпусом 1 светодиода и сменной насадки 2, не претерпевают преломления на корпусе 1 светодиода и проходят к внешней поверхности сменной насадки 2, геометрия которой и обеспечивает заданное светораспределение.

По сравнению с известным решением предлагаемое позволяет обеспечить максимальное разнообразие перераспределения светового потока, оптические сменные насадки, выполненные из прозрачного материала и различной формы для требуемого светораспределения, позволяют шире варьировать возможности применения светодиодов для различных целей освещения и сигнализации.

Формула полезной модели

1. Светодиодное светотехническое устройство, содержащее светодиод, на корпусе которого расположен оптический элемент, отличающееся тем, что оптический элемент выполнен в виде сменной насадки, внутренняя поверхность которой соответствует форме корпуса светодиода и соединена с нижней его частью с помощью разъемного соединения, при этом внутренняя поверхность оптической сменной насадки покрыта иммерсионной средой с возможностью оптического контакта с корпусом светодиода.

2. Светодиодное осветительное устройство по п.1, отличающееся тем, что оптическая сменная насадка выполнена из прозрачного материала.