| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 56869 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК B61D5/00 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ Статус: по данным на 28.04.2010 - действует |

| (21), (22) Заявка: 2005134549/22, 07.11.2005 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 07.11.2005 (46) Опубликовано: 27.09.2006 Адрес для переписки: 431446, Республика Мордовия, г. Рузаевка-6, ОАО "Рузхиммаш", БПС | (72) Автор(ы): Бурмистров Николай Васильевич (RU), Мишин Вячеслав Михайлович (RU), Маненков Александр Владимирович (RU), Малянов Валентин Алексеевич (RU), Илларионова Алла Ивановна (RU) (73) Патентообладатель(и): Открытое акционерное общество "Рузхиммаш" (ОАО "Рузхиммаш") (RU) |
| --- | --- |

(54) ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЦИСТЕРНА

(57) Реферат:

Полезная модель относится к подвижному составу железнодорожного транспорта, а именно к цистернам для перевозки опасных грузов. Предлагаемой полезной моделью решается техническая задача по увеличению грузоподъемности железнодорожной цистерны за счет повышения объема котла путем максимально возможного использования габарита 02-ВМ, а также повышение прочности крепления сливоналивной и предохранительно-контрольной арматуры внутри котла. Железнодорожная цистерна, установленная на платформе 1, содержит котел 2, который выполнен из цилиндрической обечайки 3 и двух торцевых днищ 4, предохранительные щиты 5, жестко закрепленные на раме 6 напротив днища 4 котла 2, ходовую часть 7. В верхней части котла 2 выполнен люк-лаз 8, на крышке 9 которого установлена сливоналивная и предохранительно-контрольная арматура. В состав сливоналивной и предохранительной арматуры входят: сливоналивные угловые вентили 10 для жидкой фазы продукта, связанные со сливоналивными трубами 11, угловой уравнительный вентиль 12, скоростные клапаны 13, вентиль контроля слива 14, вентиль контроля уровня верхнего наполнения котла 15, вентиль контроля предельного уровня наполнения котла 16 и предохранительный клапан 17. Сливоналивная и предохранительно-контрольная арматура железнодорожной цистерны защищена сверху колпаком 18. При этом две предохранительные дуги 19 установлены сверху на котле 2 перед защитным колпаком 18.

Отношение радиуса R обечайки 3 котла 2 к расстоянию L от центра оси обечайки 3 до верхней точки габарита цистерны, т.е. отношение R/L, выполнено в пределах, равном 0,7-0,8. Наружный диаметр корпуса люка-лаза 8 выполнен равным диаметру крышки 9 люка-лаза, а толщина корпуса люка-лаза 8 выполнена с учетом возможности крепления крышки 9 непосредственно к корпусу люка-лаза 8 посредством шпилек 20, установленных в глухие отверстия, выполненных в его корпусе. Возможность такого решения крепления крышки 9 люка-лаза 8 позволяет значительно уменьшить высоту корпуса люка-лаза 8 и, соответственно, увеличить объем котла 2 цистерны. Трубы 11 сливоналивной арматуры дополнительно жестко закреплены к крышке 9 люка-лаза 8 шпильками 21, проходящими через пластину 22, закрепленную хомутами 23 к трубам 11 и дополнительную пластину 24, связывающую шпильки 21 между собой. Предлагаемая конструкция крепления сливоналивной и предохранительно-контрольной арматуры позволяет повысить жесткость ее крепления и повысить надежность эксплуатации. Благодаря предложенному конструктивному решению объем котла железнодорожной цистерны, соответственно, и грузоподъемность увеличились более чем на 20% по сравнению с прототипом. Предложенная полезная модель цистерны обеспечивает значительное улучшение коммерческих свойств за счет увеличения грузоподъемности и возможности эксплуатирования предлагаемой полезной модели в габарите 02-ВМ, и позволяет более эффективно использовать подвижной состав.

Формула полезной модели

1. Железнодорожная цистерна, включающая укрепленный на раме котел, состоящий из обечайки и днищ, предохранительные щиты, жестко закрепленные на раме напротив днища котла, ходовую часть, в верхней части котла выполнен люк-лаз, на крышке которого установлена сливоналивная и предохранительно-контрольная арматура с защитным колпаком, при этом две предохранительные дуги установлены сверху на котле перед защитным колпаком, отличающаяся тем, что отношение радиуса обечайки котла к расстоянию от центра оси обечайки до верхней точки габарита цистерны выполнено в пределах, равном 0,7-0,8.

2. Железнодорожная цистерна по п.1, отличающаяся тем, что наружный диаметр люка-лаза выполнен равным диаметру крышки люка-лаза, а толщина корпуса люка-лаза выполнена с учетом возможности крепления крышки непосредственно в корпус люка-лаза посредством шпилек, установленных в глухие отверстия, выполненных в его корпусе.

3. Железнодорожная цистерна по п.1, отличающаяся тем, что трубы сливоналивной арматуры дополнительно жестко закреплены к крышке люка-лаза шпильками, проходящими через пластину, закрепленную хомутами к упомянутым трубам и дополнительную пластину, связывающую шпильки между собой.