| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 59450 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК B05C1/00 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2006130266/22, 21.08.2006 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 21.08.2006 (46) Опубликовано: 27.12.2006 Адрес для переписки: 430000, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Пролетарская, 39, МРОО ВОИР | (72) Автор(ы): Куземский Андрей Николаевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Куземский Андрей Николаевич (RU) |
| --- | --- |

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСЯЩИХ, КЛЕЕВЫХ ЖИДКОСТЕЙ И РАСТВОРОВ (ВАРИАНТЫ)

(57) Реферат:

Полезная модель к устройствам нанесения на поверхность жидкого вещества и может быть использовано для нанесения краски, клея и других текучих веществ на поверхность изделий. Технический результат полезной модели заключается в обеспечении высокой укрывистости окрашиваемой поверхности, повышении технологичности и равномерности нанесения покрытия, экономии материала, снижении себестоимости нанесения покрытия, а также расширении функциональных возможностей за счет возможности нанесения покрытий на различные поверхности и их место расположения, и упрощении конструкции устройства нанесения красящих, клеевых жидкостей и растворов. Указанный технический результат по первому варианту достигается тем, что в устройстве для нанесения красящих, клеевых жидкостей и растворов, содержащем блок для нанесения покрытия, состоящий из ручки, оправы кисти и прикрепленной к оправе кисти щетины, ручка выполнена в виде съемной емкости-ручки, а к оправе кисти закреплен соединительный элемент с возможностью установки в него съемной емкости-ручки, при этом в оправе кисти выполнен канал для подачи наносимого материала с учетом взаимодействия его со вскрытой съемной емкостью-ручкой и щетиной кисти, причем в канал для подачи наносимого материала установлен съемный канал. Указанный технический результат по второму варианту достигается тем, что в устройстве для нанесения красящих, клеевых жидкостей и растворов, содержащем блок для нанесения покрытия, состоящий из ручки, оправы кисти и прикрепленной к оправе кисти щетины, ручка выполнена в

виде съемной емкости-ручки, а к оправе кисти закреплен соединительный элемент с возможностью установки в него съемной емкости-ручки, при этом в оправе кисти выполнены п-каналов для подачи наносимого материала с учетом взаимодействия их со вскрытой съемной емкостью-ручкой и щетиной кисти, причем в каналы для подачи наносимого материала установлены съемные каналы. Указанный технический результат по третьему варианту достигается тем, что в устройстве для нанесения красящих, клеевых жидкостей и растворов, содержащем блок для нанесения покрытия, состоящий из ручки, оправы кисти и прикрепленной к оправе кисти щетины, ручка выполнена в виде съемной емкости-ручки, а к оправе кисти закреплен соединительный элемент с возможностью установки в него съемной емкости-ручки, при этом в оправе кисти выполнены каналы для подачи наносимого материала с учетом взаимодействия их со вскрытой съемной емкостью-ручкой и щетиной кисти, а в каналы для подачи наносимого материала установлены съемные каналы, при этом в устройство дополнительно введена емкость для наносимого материала, связанная посредством шланга высокого давления с компрессором и со съемной емкостью-ручкой, которая снабжена регулирующим клапаном подачи наносимого материала и держателем. Предлагаемое устройство позволяет обеспечивать возможность нанесения текущих веществ на поверхности, находящихся на различных высотах и трудно доступных местах покраски. В процессе работы с данными вариантами устройства для нанесения покрытий обеспечивается экономия материала и высокая технологичность нанесения. Предлагаемое конструкторское решение улучшает эксплуатационные характеристики устройства нанесения покрытия, включая простоту и удобства применения при нанесении краски, клеевых жидкостей и растворов.

Предлагаемые варианты устройство нанесения покрытия применимы как для промышленного использования, так и при индивидуальном применении при различных отделочных и других работах, связанных с нанесением различных видов покрытий. 3 с.п. ф-лы полезной модели, 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Формула полезной модели

1. Устройство для нанесения красящих, клеевых жидкостей и растворов, содержащее блок для нанесения покрытия, состоящий из ручки, оправы кисти и прикрепленной к оправе кисти щетины, отличающееся тем, что ручка выполнена в виде съемной емкости-ручки, а к оправе кисти закреплен соединительный элемент с возможностью установки в него съемной емкости-ручки, при этом в оправе кисти выполнен канал для подачи наносимого материала с учетом взаимодействия его со вскрытой съемной емкостью-ручкой и щетиной кисти.

2. Устройство для нанесения красящих, клеевых жидкостей и растворов по п.1, отличающееся тем, что в канал для подачи наносимого материала дополнительно установлен съемный канал.

3. Устройство для нанесения красящих, клеевых жидкостей и растворов, содержащее блок для нанесения покрытия, состоящий из ручки, оправы кисти и прикрепленной к оправе кисти щетины, отличающееся тем, что ручка выполнена в виде съемной емкости-ручки, а к оправе кисти закреплен соединительный элемент с возможностью установки в него съемной емкости-ручки, при этом в оправе кисти выполнены п-каналов для подачи наносимого материала с учетом взаимодействия их со вскрытой съемной емкостью-ручкой и щетиной кисти.

4. Устройство для нанесения красящих, клеевых жидкостей и растворов по п.3, отличающееся тем, что в каналы для подачи наносимого материала дополнительно установлены съемные каналы.

5. Устройство для нанесения красящих, клеевых жидкостей и растворов, содержащее блок для нанесения покрытия, состоящий из ручки, оправы кисти и прикрепленной к оправе кисти щетины, отличающееся тем, что ручка выполнена в виде съемной емкости-ручки, а к оправе кисти закреплен соединительный элемент с возможностью установки в него съемной емкости-ручки, при этом в оправе кисти выполнены каналы для подачи наносимого материала с учетом взаимодействия их со вскрытой съемной емкостью-ручкой и щетиной кисти, при этом в устройство дополнительно введена емкость для наносимого материала, связанная посредством шланга высокого давления с компрессором и со съемной емкостью-ручкой, которая снабжена регулирующим клапаном подачи наносимого материала.

6. Устройство для нанесения красящих, клеевых жидкостей и растворов по п.5, отличающееся тем, что в каналы для подачи наносимого материала дополнительно установлены съемные каналы, а съемная ручка-емкость снабжена съемным держателем.