| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 63026 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК F21V13/02 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2006143004/22, 04.12.2006 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 04.12.2006 (46) Опубликовано: 10.05.2007 Адрес для переписки: 430000, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел патентов и стандартов | (72) Автор(ы): Цюпак Юрий Александрович (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

(57) Реферат:

Полезная модель направлена на обеспечение более компактной и жесткой конструкции оптической системы без ухудшения светотехнических параметров. Указанный технический результат достигается тем, что оптическая система содержит лицевую плоскую прозрачную поверхность, в центральной части которой расположена линза с фокусом, совмещенным с излучающим кристаллом, и заднюю зеркализованную параболоидную поверхность, фокус которой совмещен с мнимым изображением излучающего кристалла в плоской лицевой прозрачной поверхности. Угловой размер линзы по отношению к излучающему кристаллу совпадает с углом предельного полного внутреннего отражения в прозрачном материале. Твердотельное прозрачное тело с лицевой стороны ограничено лицевой плоской прозрачной поверхностью, а с тыльной стороны - зеркализованной параболоидной поверхностью, на незеркализованном участке вершины которой расположен излучающий кристалл. 1 илл.

Полезная модель относится к светотехнике и может быть использована в конструкциях узкоизлучающих оптических систем светодиодов.

Известна конструкция оптического элемента светодиода, содержащая лицевую и заднюю зеркализованную параболоидную поверхности, а также линзу, расположенную в центральной части лицевой плоской прозрачной поверхности и фокус которой совмещен с излучающим кристаллом, расположенным на держателе. Фокус зеркализованной параболоидной поверхности совмещен с мнимым изображением излучающего кристалла в плоской лицевой прозрачной поверхности. Угловой размер линзы по отношению к излучающему кристаллу совпадает с углом предельного полного внутреннего отражения в прозрачном материале (RU 45804, МПК7 F 21 V 13/02, опубл. 27.05.2005).

Недостатком известной конструкции является усложненное размещение светящего кристалла внутри полости параболоидной поверхности, что приводит к увеличению ее габаритов.

Технический результат заключается в обеспечении более компактной и жесткой конструкции оптической системы без ухудшения светотехнических параметров.

Технический результат достигается тем, что оптическая система содержит лицевую плоскую прозрачную поверхность, в центральной части которой расположена линза с фокусом, совмещенным с излучающим кристаллом, и заднюю зеркализованную параболоидную поверхность, фокус которой совмещен с мнимым изображением излучающего кристалла в плоской лицевой прозрачной поверхности. Угловой размер линзы по отношению к излучающему кристаллу совпадает с углом предельного полного внутреннего отражения в прозрачном материале. Твердотельное прозрачное тело с лицевой стороны ограничено лицевой плоской прозрачной поверхностью, а с тыльной стороны - зеркализованной параболоидной

поверхностью, на незеркализованном участке вершины которой расположен излучающий кристалл.

На фиг.1 изображена предлагаемая оптическая система, содержащая лицевую плоскую прозрачную поверхность 1 с линзой 2, расположенной в ее центральной части. Фокус линзы 2 совмещен с излучающим кристаллом 3, расположенным непосредственно на незеркализованном участке вершины зеркализованной параболоидной поверхности 4, которая имеет фокус F, совмещенный с мнимым изображением излучающего кристалла 3 в лицевой плоской прозрачной поверхности 1. Угловой размер линзы 2 по отношению к излучающему кристаллу 3 совпадает с углом предельного полного внутреннего отражения пр в прозрачном материале. Твердотельное прозрачное тело 5 с лицевой стороны ограничено лицевой плоской прозрачной поверхностью 1, а с тыльной стороны - зеркализованной параболоидной поверхностью 4.

Оптическая система работает следующим образом. Лучи, исходящие из излучающего кристалла 3, частью попадают на линзу 2 и концентрируются ею в осевом направлении, а частью, за счет полного внутреннего отражения от остальной лицевой плоской прозрачной поверхности 1, попадают на зеркализованную параболическую поверхность 4 расходящимся пучком, как бы исходящим из мнимого изображения излучающего кристалла 3, являющегося фокусом этой поверхности, отражаясь от которой также в осевом направлении проходят через лицевую плоскую прозрачную поверхность 1 без преломления.

По сравнению с известным решением предлагаемое позволяет уменьшить уровень прозрачного наполнения зеркализованной параболической поверхности до половины ее фокусного расстояния, соответственно уменьшается и диаметр этой поверхности, что делает конструкцию более компактной и жесткой без ухудшения светотехнических параметров.

Формула полезной модели

Оптическая система, содержащая лицевую плоскую прозрачную поверхность, в центральной части которой расположена линза с фокусом, совмещенным с излучающим кристаллом, и заднюю зеркализованную параболоидную поверхность, фокус которой совмещен с мнимым изображением излучающего кристалла в плоской лицевой прозрачной поверхности, при этом угловой размер линзы по отношению к излучающему кристаллу совпадает с углом предельного полного внутреннего отражения в прозрачном материале, отличающаяся тем, что твердотельное прозрачное тело с лицевой стороны ограничено лицевой плоской прозрачной поверхностью, а с тыльной стороны - зеркализованной параболоидной поверхностью, на незеркализованном участке вершины которой расположен излучающий кристалл.