| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 66604 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК H01L23/12 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ Статус: по данным на 28.04.2010 - действует |

| (21), (22) Заявка: 2007114308/22, 16.04.2007 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 16.04.2007 (46) Опубликовано: 10.09.2007 Адрес для переписки: 430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, 126, ОАО "Электровыпрямитель" | (72) Автор(ы): Янбиков Владимир Асымович (RU), Зайцева Галина Владимировна (RU) (73) Патентообладатель(и): Открытое акционерное общество "Электровыпрямитель" (RU) |
| --- | --- |

(54) СИЛОВОЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ БЛОК

(57) Реферат:

Силовой полупроводниковый блок относится к электротехнике, в частности к силовым полупроводниковым блокам преобразователей с принудительным воздушным охлаждением для питания тяговых двигателей электровозов и тепловозов. Силовой полупроводниковый блок состоит из двухстороннего охладителя 6, между половинками которого закреплен полупроводниковый прибор 13 таблеточного типа и контактные шины 7. Силовой блок закреплен на изолирующей П-образной панели 11. Панель изготовлена из пластмассы с уплотняющими выступами-ограничителями. Между П-образной панелью и охладителем устанавливают уплотняющие прокладки для снижения утечки охлаждающего воздуха. На лицевой стороне блока через стойки закреплена плата формирования импульсов 3. На одной из половинок охладителя крепится RC цепь.

Полезная модель относится к электротехнике, в частности к силовым полупроводниковым блокам преобразователей с принудительным воздушным охлаждением для питания тяговых двигателей электровозов и тепловозов.

Известен силовой полупроводниковый блок содержащий двухсторонний охладитель с силовым полупроводниковым прибором и лицевой П-образной панелью из изоляционного материала [1].

Недостатком известного блока является то, что при конструировании преобразователя необходима дополнительно установка плат формирования импульсов управления и групповых RC цепей, недостаточная плотность канала принудительного воздушного охлаждения.

Задача полезной модели устранение перечисленных выше недостатков.

Поставленная задача достигается тем, что с помощью введения в состав блока платы формирования импульсов, монтажа индивидуальных RC цепей и установкой дополнительно уплотнительной резиновой прокладки.

На фиг.1 представлен фронтальный вид силового полупроводникового блока; фиг.2 - то же вид сбоку; на фиг.3 - то же вид сверху.

Силовой полупроводниковый блок содержит двусторонний охладитель 6, к внутренней плоскости половинок которого закреплены токоведущие контактные шины 7. Силовой полупроводниковый прибор 13 таблеточной конструкции располагается между половинками охладителя в средней части.

Охладитель в сборе с прибором крепится к П-образной панели 11 болтами 12. Панель изготовлена из прочной электроизоляционной

пластмассы и является основным несущим элементом блока. В углах панели выполнены ребра жесткости 1, на концах выступы-ограничители 8 для фиксации положения блока в преобразователе. Крепится блок к несущим панелям болтами через отверстия 17.

Отверстия 11 для силовых шин после крепления лицевой панели уплотняются резиновыми манжетами 2. Между охладителем и задней плоскостью П-образной панели ставится резиновая прокладка 16 и крепится планка 15. Прокладка 16 прикрывает монтажный зазор между двумя блоками по высоте (фиг.4).

На задней плоскости одной из половинок охладителя закреплена через изоляционную прокладку 5 панель с RC цепочкой 4.

На лицевой стороне блока через стойки 10 закреплена плата формирования импульсов 3 винтами 10.

Источник информации.

[1] Авторское свидетельство СССР №1572350 кл. H01L 23/12 от 8 июля 1987 г.

Формула полезной модели

1. Силовой полупроводниковый блок, содержащий двухсторонний охладитель в сборе с контактными шинами и силовым полупроводниковым прибором таблеточного типа, который крепится болтами к П-образной панели, имеющей ребра жесткости, ограничительные выступы и уплотняющие манжеты в местах выхода контактных шин.

2. Силовой полупроводниковый блок по п.1, отличающийся тем, что дополнительно смонтирована резиновая прокладка, панель с RC цепочкой и плата формирования импульсов.