| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 67926 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК B44B3/00 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ Статус: по данным на 28.04.2010 - действует |

| (21), (22) Заявка: 2007119916/22, 28.05.2007 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 28.05.2007 (46) Опубликовано: 10.11.2007 Адрес для переписки: 430000, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Пролетарская, 46, ЗАО НПЦ "ДЭЛК", В.С. Кулину | (72) Автор(ы): Назаров Борис Викторович (RU), Кулин Владимир Сергеевич (RU), Швайгердт Владимир Давыдович (RU) (73) Патентообладатель(и): Закрытое акционерное общество Научно-производственный центр "ДЭЛК" (RU) |
| --- | --- |

(54) ГРАВИРОВАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

(57) Реферат:

Полезная модель направлена на повышение эксплуатационного ресурса и обеспечение высокого качества гравировального изображения. Указанный технический результат достигается тем, что гравировальное устройство содержит основание с закрепленной стойкой, к которой прикреплена одним концом плоская пружина, а другим - с одним из концов Г-образного ярма электромагнита, прикрепленного к пластине, жестко закрепленной на основании, к другому концу Г-образного ярма прикреплена цанга, в которой установлен ударный инструмент в виде иглы с алмазным наконечником. На основании через регулятор-эксцентрик установлен подшипник, фиксируемый винтом, с возможностью отслеживания рельефа заготовки. Зазор между заготовкой и острием иглы должен быть менее 0,02 мм с возможностью передачи цвета без искажений. 1 илл.

Полезная модель относится к области художественно-декоративной обработки твердых материалов и может быть использована для нанесения фотографических изображений на камне, стекле, пластике и т.д.

Известен инструмент ударного действия, используемый в устройстве для получения изображения на твердом материале, выполненный в виде керна, жестко закрепленного на конце рычага, другой конец которого прикреплен к корпусу с возможностью качания относительно горизонтальной оси, проходящей через точку крепления рычага к корпусу, закрепленному на каретке. Сердечник расположен таким образом, чтобы в процессе работы он проходил через отверстие в корпусе и упирался в рычаг, который связан с корпусом посредством второй пружины. Корпус имеет регулировочный винт и гайку, а винт, проходя через нее, упирается в сердечник соленоида (RU 2089401, МПК - 6 В44В 3/00, опубл. 1997.09.10).

Недостатком известного устройства является недостаточно высокий эксплуатационный ресурс в виду присутствия трущихся деталей.

Технический результат заключается в повышении эксплуатационного ресурса устройства за счет отсутствия трущихся деталей, полного отсутствия износа деталей, технологических зазоров в подвижных деталях, что позволяет обеспечивать высокое качество гравировального изображения. Кроме того, достигается высокая точность передачи цветового тона в виду идентичности электромагнитной и ударной характеристик.

Технический результат достигается тем, что гравировальное устройство содержит основание с закрепленной стойкой, к которой прикреплена одним концом плоская пружина, а другим - с одним из концов Г-образного ярма электромагнита, прикрепленного к пластине, жестко закрепленной на основании, к другому концу Г-образного ярма прикреплена цанга, в которой установлен ударный инструмент в виде иглы с алмазным наконечником. На

основании через регулятор-эксцентрик установлен подшипник, фиксируемый винтом, с возможностью отслеживания рельефа заготовки. Зазор между заготовкой и острием иглы должен быть менее 0,02 мм с возможностью передачи цвета без искажений.

На фиг.1 изображен общий вид устройства, содержащего основание 1, на котором закреплена стойка 2. Плоская пружина 3 одним концом прикреплена к стойке 2, а другим - с одним из концов Г-образного ярма 4 электромагнита 5, который через пластину 6 закреплен на основании 1. К второму концу Г-образного ярма 4 прикреплена цанга 7, в которой установлен ударный инструмент в виде иглы 8 с алмазным наконечником. На основании 1 подшипник 9 посажен на регулятор- эксцентрик 10. Подшипник 9 фиксируется винтом 11. Винт-ограничитель 12, закрепленный на основании 1, ограничивает ход Г-образного ярма 4 при снятии иглы 8 с цанги 7 и тем самым предотвращает поломку плоской пружины 3. Зазор между острием иглы 8 и заготовкой 13 должен быть менее 0,02 мм, который устанавливается поворотом регулятора-эксцентрика 10.

Устройство работает следующим образом. При поступлении тока в катушку электромагнита 5 Г-образное ярмо 4 перемещается на некоторую величину к сердечнику электромагнита 5. Данное перемещение пропорционально яркости элементарной точки гравируемого изображения и значению тока в катушке электромагнита 5. Энергия электрического тока преобразуется в потенциальную механическую энергию сжатой плоской пружины 3.После отключения тока Г-образное ярмо 4 с цангой 7 и иглой 8 производит механический удар по заготовке 13 с силой пропорциональной энергии аккумулированной пружиной 3. В результате удара иглы 8 на поверхности заготовки 13 остается светлая точка, глубина и диаметр которой, а соответственно и ее яркость, буде пропорциональна яркости элементарной точки гравированного изображения. Для передачи серого цвета, близкого к черному, требуются минимальные значения энергии тока и перемещения иглы 8. Для нанесения без искажений серых цветовых тонов, слабыми по силе удара, зазор

между острием иглы 8 и поверхностью заготовки 13 должен быть минимальным - менее 0,02 мм. Но, чтобы при перемещении игла не царапала поверхность, острие иглы 8 не должно касаться поверхности заготовки 13. Гравировальное устройство опирается на поверхность заготовки 13 подшипником 9, который катается по плоскости заготовки 13. Подшипник 9 обеспечивает постоянный зазор между острием иглы 8 и поверхностью заготовки 13. Настраивается зазор поворотом вправо или влево регулятора-эксцентрика 10 с последующей фиксацией положения винтом 11. В результате игла 8 отслеживает рельеф и неровности поверхности заготовки 13,что в конечном итоге дает высокое качество изображения. Для предотвращения чрезмерной деформации и поломки плоской пружины 3 при снятии иглы 8 с цанги 7 имеется винт-ограничитель 12 с длинной головкой. При упоре Г-образного ярма 4 в винт-ограничитель 12 игла 8 снимается с цанги 7. При установке новой иглы Г-образное ярмо 7 опирается на сердечник электромагнита 5, что также препятствует повреждению плоской пружины 3.

По сравнению с известным решением предлагаемое позволяет повысить эксплуатационный ресурс устройства за счет отсутствия трущихся деталей, полного отсутствия износа деталей, технологических зазоров в подвижных деталях и как следствие - высокое качество гравировального изображения. Конструкция устройства не боится пыли, влаги, смазки, в связи с чем отсутствует эффект залипания, заклинивания от попадания пыли или смазки в зазоры трущихся деталей. Кроме того, достигается высокая точность передачи цветового тона в виду идентичности электромагнитной и ударной характеристик.

Формула полезной модели

Гравировальное устройство, включающее ударный инструмент, отличающееся тем, что содержит основание с закрепленной стойкой, к которой прикреплена одним концом плоская пружина, а другим - с одним из концов Г-образного ярма электромагнита, прикрепленного к пластине, жестко закрепленной на основании, к другому концу Г-образного ярма прикреплена цанга, в которой установлен ударный инструмент в виде иглы с алмазным наконечником, на основании через регулятор-эксцентрик установлен подшипник, фиксируемый винтом, с возможностью отслеживания рельефа заготовки, при этом зазор между заготовкой и острием иглы должен быть менее 0,02 мм с возможностью передачи цвета без искажений.