| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 80621 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК H01B7/04 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ Статус: по данным на 28.04.2010 - действует |

| (21), (22) Заявка: 2008141736/22, 21.10.2008 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 21.10.2008 (46) Опубликовано: 10.02.2009 Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, 39, МРОО ВОИР | (72) Автор(ы): Полиенко Олег Владимирович (RU), Разин Александр Алексеевич (RU), Трифонов Владимир Викторович (RU) (73) Патентообладатель(и): ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦВЕТЛИТ" (RU) |
| --- | --- |

(54) КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ГИБКИЙ (ВАРИАНТЫ)

(57) Реферат:

Полезная модель относится к области электротехники, а именно к конструкциям кабелей, предназначенных для использования при передаче и распределении электрической энергии, в частности, предназначенных для подвода электроэнергии к нагревательному элементу сварочных аппаратов.

Технический результат по первому варианту достигается тем, что в кабеле силовом гибком, содержащем токопроводящую жилу с изоляцией и изолированную жилу заземления, на изолированную жилу заземления коаксиально наложена токопроводящая жила, выполненная в виде повива из медных гибких стренг, при этом жила заземления выполнена медной многопроволочной, а ее изоляция - из термопластичного материала или резины, на токопроводящую жилу наложена изоляционно-защитная оболочка, выполненная из термопластичного материала или резины.

Технический результат по второму варианту достигается тем, что в кабеле силовом гибком, содержащем токопроводящую жилу с изоляцией и изолированную жилу заземления, на изолированную жилу заземления коаксиально наложена токопроводящая жила, выполненная в виде повива из медных гибких стренг, при этом жила заземления выполнена медной многопроволочной, а ее изоляция - из термопластичного материала или резины, на токопроводящую жилу наложена изоляция из термопластичного материала или резины и дополнительно защитная оболочка, выполненная также из термопластичного материала или резины.

К отличительным признакам предлагаемого кабеля силового гибкого относится конструктивное исполнение кабеля, а именно его коаксиальная

конструкция, оптимально выбранные сечения токопроводящей жилы и жилы заземления, толщины изоляции и защитной оболочки, а также материалы использованные в конструкции кабеля, все это обеспечило эксплуатационную надежность и безопасность работы сварочных аппаратов.

Предлагаемая конструкция кабеля позволяет снизить вес 1 км кабеля до 150 кг, уменьшить номинальный диаметр кабеля за счет его коаксиальной конструкции, оптимального выбранного суммарного сечения как жилы заземления не менее 2,5 мм2, так и токопроводящей жилы, суммарным сечением не менее 10 мм2.

Использование предлагаемого кабеля силового гибкого позволяет усовершенствовать и модернизировать не только серийно выпускаемые сварочные аппараты, например, типа «ТРАССА», а также вновь разрабатываемые аппараты, уменьшить их вес, материалоемкость и, соответственно, себестоимость, а также в целом повысить эксплуатационные характеристики и безопасность сварочных аппаратов.

2 н.п. ф-лы полезной модели, 2 ил.

Полезная модель относится к области электротехники, а именно к конструкциям кабелей, предназначенных для использования при передаче и распределении электрической энергии, в частности, предназначенных для подвода электроэнергии к нагревательному элементу сварочных аппаратов.

Известна большая группа специализированных гибких силовых кабелей, имеющих определенные особенности конструктивного исполнения.

Известен гибкий силовой кабель, содержащий изолированные и экранированные три основные токопроводящие медные жилы, группу из вспомогательных жил, оболочку и жилу заземления, экранами служат комбинированные оплетки, выполненные из медной луженой проволоки и синтетических нитей, например лавсановых, изоляции выполнена из теплостойкой резины. (см. патент РФ №22263, «Гибкий силовой кабель», МПК Н01В 7/04, опубл. 2002.03.10).

Известен гибкий кабель (ТУ16.К73.012-95), который содержит три основные жилы, покрытые резиновой изоляцией и экранами из электропроводящей резины, группу из трех изолированных вспомогательных жил, неизолированную жилу заземления и наружную оболочку из резины.

Известен гибкий силовой кабель, содержащий три основные жилы с экранами из электропроводящей резины, группу вспомогательных изолированных жил, жилу заземления и наружную оболочку, группа изолированных жил покрыта резиной повышенной жесткости, а кратность

шага скрутки вспомогательных жил в группу равна 5-6 диаметрам. (см. патент РФ №27966 «Гибкий силовой кабель», МПК Н01В 7/04, опубл. 2003.02.27)

Известен электрический кабель (патент РФ 27965, МПК Н01В 7/04 опубл. 27.02.2003 г.), который содержит три основные токопроводящие жилы с внутренними и внешними экранами из электропроводящей резины, между которыми расположена резиновая изоляция, изолированную вспомогательную жилу из полимера повышенной жесткости, жилу заземления и двухслойную оболочку.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемой полезной модели является кабель силовой гибкий, содержащем три токопроводящих жилы с холодостойкой резиновой изоляцией, жилу заземления, вспомогательную жилу, на которую наложена изоляция из полимера повышенной жесткости, на резиновую оболочку дополнительно наложен изоляционный слой из поливинилхлоридного пластиката ярко-оранжевого цвета. (см. патент РФ №69308 «Кабель силовой гибкий», МПК Н01В 7/04, опубл. 2006.12.10).

Основным недостатком известных гибких силовых кабелей является значительный вес и большой внешний номинальный диаметр кабеля по оболочке, отсюда и значительное провисание, растяжение и, соответственно, снижение эксплуатационной надежности и безопасности.

Технической задачей полезной модели является создание конструкции кабеля силового гибкого с высокими эксплуатационными характеристиками путем снижения веса 1 км кабеля до 150 кг, уменьшения номинального наружного диаметра кабеля до 11,2 мм и номинального наружного диаметра кабеля с изоляционно-защитной оболочкой до 8,2 мм, и, соответственно, снижения веса аппаратов и приборов, в которых будет применяться предлагаемая конструкция кабеля.

Технический результат заключается в обеспечении высоких эксплуатационных показателей за счет снижения веса кабеля, уменьшения номинального наружного диаметра кабеля и номинального наружного диаметра кабеля с изоляционно-защитной оболочкой, снижения веса аппаратов и приборов, в которых применяется предлагаемая конструкция кабеля.

Технический результат по первому варианту достигается тем, что в кабеле силовом гибком, содержащем токопроводящую жилу с изоляцией и изолированную жилу заземления, на изолированную жилу заземления коаксиально наложена токопроводящая жила, выполненная в виде повива из медных гибких стренг, при этом жила заземления выполнена медной многопроволочной, а ее изоляция - из термопластичного материала или резины, на токопроводящую жилу наложена изоляционно-защитная оболочка, выполненная из термопластичного материала или резины.

Технический результат по второму варианту достигается тем, что в кабеле силовом гибком, содержащем токопроводящую жилу с изоляцией и изолированную жилу заземления, на изолированную жилу заземления коаксиально наложена токопроводящая жила, выполненная в виде повива из медных гибких стренг, при этом жила заземления выполнена медной многопроволочной, а ее изоляция - из термопластичного материала или резины, на токопроводящую жилу наложена изоляция из термопластичного материала или резины и дополнительно защитная оболочка, выполненная из термопластичного материала или резины.

Заявителю не известны силовые гибкие кабели, представляющие совокупность всех признаков, характеризующих указанную полезную модель, что говорит о новизне заявляемого объекта.

К отличительным признакам предлагаемого кабеля силового гибкого относится конструктивное исполнение кабеля, а именно его коаксиальная

конструкция, оптимально выбранные сечения токопроводящей жилы и жилы заземления, толщины изоляции и защитной оболочки, а также использованные материалы, все это обеспечило эксплуатационную надежность и безопасность работы сварочных аппаратов.

Предложенная конструкция полезной модели иллюстрируется чертежами, на которых представлены предлагаемые варианты кабеля силового гибкого.

На фиг.1 представлен первый вариант кабеля силового гибкого марки КСВ-К 1×10+1×2,5 (кабель для сварочных аппаратов коаксиальный), в состав которого входит токопроводящая жила 1 с изоляцией 2, изолированная жила заземления 3. При этом жила заземления 3 выполнена медной многопроволочной с суммарным сечением не менее 2,5 мм2. На жилу заземления 3 наложена изоляция 4, выполненная из термопластичного материала или резины.

Токопроводящая жила 1 выполнена в виде повива из медных гибких стренг с суммарным сечением не менее 10 мм2, наложенного коаксиально на поверхность изоляции 4 жилы заземления 3.

На токопроводящую жилу 1, выполненную в виде повива из медных гибких стренг, наложена изоляционно-защитная оболочка 2, выполненная из термопластичного материала или резины.

Второй вариант кабеля силового гибкого (фиг.2) отличается наличием дополнительной защитной оболочки 5, которая наложена на изоляцию 2 токопроводящей жилы 1 из термопластичного материала или резины, при этом защитная оболочка также выполнена из термопластичного материала или резины.

Токопроводящая жила 1, выполненная в виде повива из медных гибких стренг, и наложенная коаксиально на изолированную жилу заземления 3, обеспечивает безопасность эксплуатации и надежную передачу электрического тока до 100А и напряжения до 60В.

Существующие конструкции силовых кабелей, например, кабель КГ 3×4+1×2,5, выпускаемого по ТУ.К73.05-93 и используемого для сварочных аппаратов, имеет большой вес, 1 км - 300 кг и внешний номинальный диаметр кабеля по защитной оболочке составляет 15,0 мм. Предлагаемая конструкция кабеля позволяет снизить вес 1 км кабеля до 150 кг, уменьшить номинальный диаметр кабеля за счет его коаксиальной конструкции, оптимального выбранного суммарного сечения как жилы заземления 3 не менее 2,5 мм2, так и токопроводящей жилы 1, выполненной в виде повива из медных гибких стренг, суммарным сечением не менее 10 мм2.

Совокупность конструкторских решений и выбранных толщин изоляции жилы заземления 3-0,7-0,8 мм, изоляции токопроводящей жилы 1-1,0 мм, а также защитной оболочки 5-1,2 мм позволили уменьшить номинальный наружный диаметр кабеля до 11,2 мм и номинальный наружный диаметр кабеля с изоляционно-защитной оболочкой до 8,2 мм, и соответствующие подобранные материалы для них, использованные в конструкции предлагаемого кабеля силового гибкого, позволили улучшить технические характеристики и эксплуатационные параметры кабеля, обеспечить безопасность и качественную передачу электрического тока до 100А и напряжения до 60В при различных условиях эксплуатации от -40° до +40°С.

Использование предлагаемого кабеля силового гибкого позволяет усовершенствовать и модернизировать не только серийно выпускаемые сварочные аппараты, например, типа «ТРАССА», а также вновь разрабатываемые аппараты, уменьшить их вес, материалоемкость и,

соответственно, себестоимость, а также в целом повысить эксплуатационные характеристики и безопасность сварочных аппаратов.

Формула полезной модели

1. Кабель силовой гибкий, содержащий токопроводящую жилу с изоляцией и изолированную жилу заземления, отличающийся тем, что на изолированную жилу заземления коаксиально наложена токопроводящая жила, выполненная в виде повива из медных гибких стренг, при этом жила заземления выполнена медной многопроволочной, а ее изоляция - из термопластичного материала или резины, на токопроводящую жилу наложена изоляционно-защитная оболочка, выполненная из термопластичного материала или резины.

2. Кабель силовой гибкий, содержащий токопроводящую жилу с изоляцией и изолированную жилу заземления, отличающийся тем, что на изолированную жилу заземления коаксиально наложена токопроводящая жила, выполненная в виде повива из медных гибких стренг, при этом жила заземления выполнена медной многопроволочной, а ее изоляция - из термопластичного материала или резины, на токопроводящую жилу наложена изоляция из термопластичного материала или резины и дополнительно защитная оболочка, выполненная также из термопластичного материала или резины.