|  | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | (19) | RU | (11) | 81173 | (51) | МКПО9 | 09-03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (15) Дата регистрации: 16.03.2012 (21) Номер заявки: 2011500479 (22) Дата подачи заявки: 24.02.2011 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 24.02.2011 (45) Дата публикации: 16.03.2012 |  |  |
| (12) СВЕДЕНИЯ О ПАТЕНТЕ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ |  |

| Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 24.02.2011 (73) Патентообладатель(и): Общество с ограниченной ответственностью "РОСТР" (RU) | (72) Автор(ы): Козин Николай Алексеевич (RU) Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 11, кв. 3, В.И. Стешину |
| --- | --- |

(54) ФУТЛЯР (2 варианта)

(55)(57)

1. Футляр (вариант 1),

характеризующийся:

- выполнением корпуса футляра вертикально ориентированным;

- выполнением корпуса из двух сходных частей с шарнирным соединением их в нижней части корпуса;

- выполнением каждой из двух частей корпуса в форме полого прямоугольного параллелепипеда с верхней, нижней и боковыми стенками из древесного материала и наружной стенкой, выполненной переплетением полос из древесного шпона, уложенных в пазы верхней, нижней и боковых стенок;

- выполнением каждой из двух частей корпуса с внутренними полостями, разделенными деревянными перегородками на отсеки, часть из которых снабжена фиксаторами из древесного шпона для укладываемых в отсеки предметов;

- выполнением каждой из двух частей корпуса с двумя ножками призматической формы, изготовленными из древесного материала и закрепленными на внешней поверхности нижней стенки;

- наличием в каждой из двух частей корпуса изготовленной из отрезка каната из волокнистого материала и продетой сквозь отверстия в верхней стенке петлеобразной ручки для переноски футляра;

- выполнением одной из ручек для переноски футляра с закрепленным на ней с помощью каната меньшего диаметра ярлыком в форме многогранника из древесного материала;

- выполнением одной из частей корпуса с закрепленной на внешней поверхности ее верхней стенки накладкой замкового устройства;

- выполнением накладки замкового устройства в форме призмы из древесного материала;

- выполнением накладки замкового устройства с двумя параллельными пазами со стороны внешней грани, в которые при закрывании футляра укладываются нижние участки петель ручек для переноски, обеспечивая тем самым надежную фиксацию корпуса в закрытом состоянии.

2. Футляр (вариант 2),

характеризующийся:

- выполнением корпуса футляра вертикально ориентированным;

- выполнением корпуса из двух сходных частей с шарнирным соединением их в нижней части корпуса;

- выполнением каждой из двух частей корпуса в форме полого прямоугольного параллелепипеда с верхней, нижней и боковыми стенками из древесного материала и наружной стенкой, выполненной переплетением полос из древесного шпона, уложенных в пазы верхней, нижней и боковых стенок;

- выполнением каждой из двух частей корпуса с двумя ножками призматической формы, изготовленными из древесного материала и закрепленными на внешней поверхности нижней стенки;

- наличием в каждой из двух частей корпуса изготовленной из отрезка каната из волокнистого материала и продетой сквозь отверстия в верхней стенке петлеобразной ручки для переноски футляра;

- выполнением одной из ручек для переноски футляра с закрепленным на ней с помощью каната меньшего диаметра ярлыком в форме многогранника из древесного материала;

- выполнением одной из двух частей корпуса с внутренней полостью, разделенной деревянными перегородками на отсеки, один из которых снабжен фиксатором из древесного шпона для укладываемого в отсек предмета;

- выполнением одной из частей корпуса с закрепленной на внешней поверхности ее верхней стенки накладкой замкового устройства;

- выполнением накладки замкового устройства в форме призмы из древесного материала;

- выполнением накладки замкового устройства с двумя параллельными пазами со стороны внешней грани, в которые при закрывании футляра укладываются нижние участки пете