| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 83892 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК A01D17/00 (2006.01) B65G15/00 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ Статус: по данным на 28.04.2010 - действует |

| (21), (22) Заявка: 2009108966/22, 11.03.2009 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 11.03.2009 (46) Опубликовано: 27.06.2009 Адрес для переписки: 430027, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Гагарина, 99а, ООО "ФК АГРО" | (72) Автор(ы): Гаршин Анатолий Михайлович (RU), Орехов Игорь Николаевич (RU), Есяков Дмитрий Александрович (RU), Власкин Дмитрий Викторович (RU) (73) Патентообладатель(и): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФК АГРО" (RU) |
| --- | --- |

(54) ЗАГРУЗЧИК ПРИЦЕПНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

(57) Реферат:

Полезная модель относится к области сельскохозяйственного машиностроения, в частности к конструкциям прицепных загрузчиков сельскохозяйственной продукции, предназначенных для транспортирования, например, свеклы (или других видов корнеплодов) от свеклоуборочной машины и механизированной ее выгрузки в бурты или транспортное средство.

Загрузчик прицепной сельскохозяйственной продукции, содержащий платформу, опорные колеса, установленные на оси моста, опорное устройство, выгрузной транспортер, донный транспортер, бункер, тяговую петлю, снабжен автономной гидравлической системой, а донный транспортер выполнен в виде двух ветвей цепи, соединенных поперечными пластинами, при этом механизм натяжения донного транспортера выполнен гидравлическим с возможностью регулирования давления в гидроцилиндрах автономной гидравлической системы, выгрузной транспортер выполнен в виде ленты со скребками и установлен с возможностью его поднятия и опускания, ось моста, на которой установлены опорные колеса, смещена назад от центра тяжести загрузчика, при этом бункер загрузчика выполнен съемным.

Нижние борта съемного бункера выполнены из листового металла, а верхние борта - из металлической сетки, при этом бункер закреплен к платформе болтовыми соединениями.

Выгрузной транспортер установлен с возможностью его поднятия и опускания в пределах от 1 до 3,6 м от уровня земли.

Ось моста, на которой установлены опорные колеса, смещена назад от центра тяжести загрузчика на 510-520 мм, при этом сечение оси моста выполнено квадратным размером 140×140 мм.

Бак гидравлический автономной гидравлической системы установлен на платформе и расположен за осью моста для уменьшения нагрузки на тяговую петлю, которая закреплена к платформе от уровня земли на высоте 400-700 мм.

Использование предлагаемой конструкции загрузчика прицепного для сельскохозяйственной продукции позволит расширить функциональные возможности за счет выгрузки различных видов корнеплодов не только в транспортное средство, но и в бурты (кагаты), и агрегатирования погрузчика с различными типами отечественных тракторов, увеличить грузоподъемность до 16 т, а также уменьшить травмирования корнеплодов на 20-30%.

Эксплуатационная надежность, а также высокие ходовые качества и грузоподъемность, обеспечивается всей совокупность предложенных конструктивных решений, использованных в предлагаемом загрузчике прицепном для сельскохозяйственной продукции.

1 с. 4 з.п. ф-лы полезной модели. 4 ил.

Полезная модель относится к области сельскохозяйственного машиностроения, в частности к конструкциям прицепных загрузчиков сельскохозяйственной продукции, предназначенных для транспортирования, например, свеклы (или других видов корнеплодов) от свеклоуборочной машины и механизированной ее выгрузки в бурты или транспортное средство.

Известен загрузчик сельскохозяйственной продукции, преимущественно для корнеплодов и овощей, включающий грузонесущую ленту, огибающую приводной и отклоняющий барабаны, установленные на основной и подвижной рамах, механизм для перемещения подвижной рамы, роликоопоры для грузовой ветви ленты, установленные на основной и подвижной рамах, механизм для перемещения подвижной рамы, роликоопоры для грузовой ветви ленты, установленные на каретках с возможностью перемещения по направляющим, и механизм для синхронизации перемещения кареток, который выполнен в виде гибких нитей, соединяющих последовательно основную раму, каретки и подвижную раму, причем на участках между рамами и каретками гибкие нити в средней части попарно соединены между собой посредством упругих элементов. (патент РФ 2036126 «Загрузчик сельскохозяйственной продукции», МПК В65G 15/26, опубл. 1995.05.27)

Недостатком загрузчика является сложность конструктивного исполнения, металлоемкость и недостаточная эксплуатационная надежность.

Известен агрегат для погрузки корнеплодов, содержащий погрузчик с приемным лотком и питателем, устройством для очистки корнеплодов, элеватором для погрузи и рамой, в передней части рамы установлены копирующие колеса, а задней она шарнирно соединена с механизмом навески. Агрегат имеет сницу и фиксатор. Нижние тяги механизма навески соединены между собой поперечным брусом. Фиксатор выполнен в виде двух рычагов, каждый из которых шарнирно одним концом установлен на брусе, а другим - с возможностью взаимодействия с рамой погрузчика, причем фиксатор гидроцилиндром соединен с трактором. (патент РФ 2090046 «Агрегат для погрузки корнеплодов», МПК A01D 51/00, опубл. 1997.09.20)

Недостатком известного агрегата для погрузки корнеплодов является сложность конструктивного выполнения и недостаточная производительность.

Известен погрузчик корнеплодов непрерывного действия, который содержит базовое шасси, на котором размещены рама, кабина, трансмиссия с двумя ведущими мостами, силовая установка, облицовка, погрузочное оборудование, включающее питатель, подающий и выгрузной транспортеры. Питатель с подающим транспортером имеет оголовок и закреплен на передней части рамы посредством опорных рамок и гидроцилиндров, причем питатель является сменным рабочим органом с возможностью реверсирования, а выгрузной транспортер закреплен в средней части рамы посредством опорно-поворотного механизма и при помощи каната через подъемный механизм соединен с опорной рамкой. (см. патент РФ 42382 «Погрузчик корнеплодов непрерывного действия», МПК А01D 17/00, В65G 65/00, опубл. 2004.12.10)

К недостаткам известного погрузчика корнеплодов непрерывного действия относятся недостаточная производительность и эксплуатационная сложность его обслуживания.

Известен агрегат для уборки корнеклубнеплодов, который содержит трактор, машину с прицепным устройством и опорными колесами, на раме которой закреплены выкапывающие рабочие органы, прутковый элеватор и выгрузной транспортер. Прицепное устройство смещено относительно продольной оси симметрии машины на 30-50 см, при этом центры опорных колес машины и движители трактора со стороны прицепного устройства расположены в одной продольной плоскости, ширина пруткового элеватора равна 1,2-1,5 ширины колеи трактора и на каждом прутке закреплена эластичная оболочка, по крайней мере, через один пруток установлена съемная дополнительная эластичная оболочка, при этом наружный диаметр эластичной оболочки равен 1.2-1,75 диаметра прутка, кроме того, на заднем опорном колесе со стороны прицепного устройства смонтированы почвозацепы. (см. патент РФ 2097957 «Агрегат для уборки корнеклубнеплодов», МПК A01D 17/00, A01D 25/02, опубл. 1997.12.10)

К недостаткам можно отнести недостаточную грузоподъемность, высокую травмированность корнеплодов, большую нагрузка на тяговую петлю, а в целом конструктивную сложность известного агрегата для уборки корнеклубнеплодов.

Наиболее близким техническим решением к предложенной полезной модели по совокупности существенных признаков является накопитель-перегрузчик полуприцепной марки «ДОН-20 НГШ», который выпускается ОАО «РОСТСЕЛЬМАШ» по ТУ 23-0237521.8-89. Накопитель-перегрузчик полуприцепной марки «ДОН-20 НПП» предназначен для приема зерна от комбайнов, накопления и перегрузки его в транспортное средство с бортами высотой до 4 м, и который включает в себя платформу, опорные колеса,

установленные на оси моста, опорное устройство, выгрузной транспортер, донный транспортер, бункер, тяговую петлю.

Одним из основных недостатков указанного накопителя-перегрузчика полуприцепного является невозможность его использования для транспортирования, например, свеклы или других видов корнеплодов от свеклоуборочной машины и механизированной выгрузки в бурты (кагаты) или транспортное средство в силу конструктивных особенностей накопителя-перегрузчика, который предназначен только для приема зерна от комбайна, соответственно и конструкции бункера, донного и выгрузного транспортеров не подходят для транспортирования и выгрузки корнеплодов. К недостаткам следует также добавить недостаточную прочность и грузоподъемность для перевозки такой сельскохозяйственной продукции, и эксплуатационную ненадежность из-за отсутствия своей автономной гидравлической системы.

Техническая задача полезной модели состоит в расширении функциональных возможностей за счет выгрузки корнеплодов не только в транспортное средство, но и в бурты (кагаты), увеличении грузоподъемности, уменьшении нагрузки на тяговую петлю, в обеспечении агрегатирования загрузчика с различными типами отечественных тракторов, а также в уменьшении травмирования корнеплодов.

Технический результат состоит в расширении функциональных возможностей, увеличении грузоподъемности, уменьшении травмирования сельскохозяйственной продукции, повышении эксплуатационной надежности.

Технический результат достигается за счет ряда предложенных конструктивных решений, которые заключаются в том, что загрузчик прицепной сельскохозяйственной продукции, содержащий платформу, опорные колеса, установленные на оси моста, опорное устройство,

выгрузной транспортер, донный транспортер, бункер, тяговую петлю, снабжен автономной гидравлической системой, а донный транспортер выполнен в виде двух ветвей цепи, соединенных поперечными пластинами, при этом механизм натяжения донного транспортера выполнен гидравлическим с возможностью регулирования давления в гидроцилиндрах автономной гидравлической системы, выгрузной транспортер выполнен в виде ленты со скребками и установлен с возможностью его поднятия и опускания, ось моста, на которой установлены опорные колеса, смещена назад от центра тяжести загрузчика, при этом бункер загрузчика выполнен съемным.

Нижние борта съемного бункера выполнены из листового металла, а верхние борта - из металлической сетки, при этом бункер закреплен к платформе болтовыми соединениями.

Выгрузной транспортер установлен с возможностью его поднятия и опускания в пределах от 1 до 3,6 м от уровня земли.

Ось моста, на которой установлены опорные колеса, смещена назад от центра тяжести загрузчика на 510-520 мм, при этом сечение оси моста выполнено квадратным размером 140×140 мм.

Бак гидравлический автономной гидравлической системы установлен на платформе и расположен за осью моста для уменьшения нагрузки на тяговую петлю, которая закреплена к платформе от уровня земли на высоте 400-700 мм.

Из уровня техники неизвестно техническое решение с заявляемой совокупностью существенных признаков независимого пункта формулы полезной модели, что подтверждает соответствие полезной модели условию патентоспособности - новизна.

Предложенная конструкция загрузчика прицепного сельскохозяйственной продукции иллюстрируется чертежами, где:

Фиг.1 - общий вид загрузчика прицепного сельскохозяйственной продукции, вид сбоку;

Фиг.2 - загрузчик прицепной сельскохозяйственной продукции, вид спереди;

Фиг.3 - донный транспортер;

Фиг.4 - выгрузной транспортер.

Загрузчик прицепной сельскохозяйственной продукции содержит платформу 1, опорные колеса 2, установленные на оси моста 3, опорное устройство 4, выгрузной транспортер 5, донный транспортер 6, бункер 7, тяговую петлю 8, бак гидравлический 9 автономной гидравлической системы.

Бункер 7 выполнен съемным, нижние борта 10 бункера выполнены из листового металла, а верхние борта 11 - из сложнорифленной металлической сетки. Бункер 7 закреплен к платформе 1 болтовыми соединениями, что обеспечивает его съемность и ремонтопригодность. Конструктивные исполнения бункера 7 позволяет повысить емкость до 24 м3 и тем самым его грузоподъемность, а также уменьшить и травмированность корнеплодов сельскохозяйственной продукции.

Донный транспортер 6 выполнен в виде двух ветвей цепи 12, соединенных поперечными пластинами 13. Механизм натяжения 14 донного транспортера 6 выполнен гидравлическим, с возможностью регулирования давления в гидроцилиндрах автономной гидравлической системы.

Выгрузной транспортер 5 выполнен в виде ленты 15 со скребками 16 и установлен с возможностью его поднятия и опускания с помощью гидроцилиндров в пределах от 1 до 3,6 м от уровня земли. Конструктивное решение выполнения выгрузного транспортера 5 в виде ленты 15 со скребками 16 и его возможность поднятия и опускания в пределах от 1 до 3,6 м для выгрузки позволяет производить выгрузку корнеплодов не только в транспортное средство, но и в бурты (кагаты).

При этом ось моста 3, на которой установлены опорные колеса 2, смещена назад от центра тяжести загрузчика на 510-520 мм, что позволило уменьшить нагрузку на тяговую петлю и дало возможность агрегатировать загрузчик с различными типами отечественных тракторов. Оптимальные размеры смещения оси моста 3 назад от центра тяжести загрузчика определены расчетным и экспериментальным путем, выходя за минимальные и максимальные размеры не обеспечивается указанный технический результат.

Необходимо отметить, что сечение оси моста 3 выполнено квадратным, размером 140×140 мм, что позволяет повысить прочность конструкции и, соответственно, увеличить грузоподъемность и повысить эксплуатационную надежность.

Также для уменьшения нагрузки на тяговую петлю 8 бак гидравлический 9 автономной гидравлической системы закреплен к платформе и расположен за осью моста 3.

Следует отметить, что тяговая петля 8 установлена от уровня земли на расстоянии 400-700 мм, что также дает возможность расширить номенклатуру агрегатирования тракторами отечественного производства.

Предлагаемый загрузчик прицепной может использоваться не только для транспортирования свеклы от свеклоуборочной машины (комбайна) и

механизированной ее выгрузки в бурты (кагаты) или транспортное средство, но и для других видов корнеплодов. Загрузчик агрегатируется с тракторами мощностью от 130 кВт, оборудованных валом отбора мощности (ВОМ), раздельно-агрегатной системой, имеющими тягово-сцепное устройство по ГОСТ 2349, а также электро- и гидровыводы. Загрузчик предназначен для работы на выровненных полях при влажности почвы не более 27%, с поперечным уклоном не более 8 градусов. Загрузка бункера 7 загрузчика происходит непосредственно во время работы свеклоуборочного комбайна, без его остановки. При этом тракторист располагает загрузчик рядом с комбайном, поддерживая необходимую дистанцию для центрирования разгрузки в загрузчик. Оператор комбайна, включением разгрузочной ленты, перегружает свеклу из бункера комбайна в загрузчик, до тех пор, пока не заполнит его. Это операция может осуществляться также и во время остановки комбайна. После этого тракторист отъезжает от комбайна и переезжает к месту выгрузки свеклы в бурт (кагат) или транспортное средство. Выгрузка свеклы из бункера 7 осуществляется донным транспортером 6 и выгрузным транспортером 5. Перегрузка свеклы из бункера 7 в бурт (кагат) или транспортное средство регулируется бесступенчато по высоте от 1,0-3,6 м, тем самым обеспечивается достаточная дистанция между загрузчиком и транспортным средством.

Использование предлагаемой конструкции загрузчика прицепного для сельскохозяйственной продукции позволит расширить функциональные возможности за счет выгрузки различных видов корнеплодов не только в транспортное средство, но и в бурты (кагаты), и агрегатирования погрузчика с различными типами отечественных тракторов, увеличить грузоподъемность до 16 т, а также уменьшить травмирования корнеплодов на 20-30%.

Эксплуатационная надежность, а также высокие ходовые качества и грузоподъемность, обеспечивается всей совокупность предложенных конструктивных решений, использованных в предлагаемом загрузчике прицепном для сельскохозяйственной продукции.

Формула полезной модели

1. Загрузчик прицепной сельскохозяйственной продукции, содержащий платформу, опорные колеса, установленные на оси моста, опорное устройство, выгрузной транспортер, донный транспортер, бункер, тяговую петлю, отличающийся тем, что он снабжен автономной гидравлической системой, донный транспортер выполнен в виде двух ветвей цепи, соединенных поперечными пластинами, при этом механизм натяжения донного транспортера выполнен гидравлическим с возможностью регулирования давления в гидроцилиндрах автономной гидравлической системы, выгрузной транспортер выполнен в виде ленты со скребками и установлен с возможностью его поднятия и опускания, ось моста, на которой установлены опорные колеса, смещена назад от центра тяжести загрузчика, а бункер загрузчика выполнен съемным.

2. Загрузчик прицепной сельскохозяйственной продукции по п.1, отличающийся тем, что нижние борта съемного бункера выполнены из листового металла, а верхние борта - из металлической сетки, при этом бункер закреплен к платформе болтовыми соединениями.

3. Загрузчик прицепной сельскохозяйственной продукции по п.1, отличающийся тем, что выгрузной транспортер установлен с возможностью его поднятия и опускания в пределах от 1 до 3,6 м от уровня земли.

4. Загрузчик прицепной сельскохозяйственной продукции по п.1, отличающийся тем, что ось моста, на которой установлены опорные колеса, смещена назад от центра тяжести загрузчика на 510-520 мм, при этом сечение оси моста выполнено квадратным размером 140×140 мм.

5. Загрузчик прицепной сельскохозяйственной продукции по п.1, отличающийся тем, что бак гидравлический автономной гидравлической системы установлен на платформе и расположен за осью моста для уменьшения нагрузки на тяговую петлю, которая закреплена к платформе от уровня земли на высоте 400-700 мм.