| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 85994 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК F28D15/00 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ Статус: по данным на 28.04.2010 - действует |

| (21), (22) Заявка: 2009116890/22, 04.05.2009 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 04.05.2009 (46) Опубликовано: 20.08.2009 Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел управления интеллектуальной собственностью | (72) Автор(ы): Кудашев Сергей Федорович (RU), Ванин Андрей Геннадьевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА СУШИЛЬНОГО АГЕНТА

(57) Реферат:

Полезная модель направления на увеличение коэффициента теплопередачи. Указанный технический результат достигается тем, что теплообменный аппарат для утилизации тепла сушильного агента содержит два рекуперативных теплообменников и насос, соединенные между собой системой трубопроводов. Рекуперативные теплообменники выполнены в виде короба, внутри которых расположены оребренные трубы, соединенные в виде змеевиков и закрепленные на трубной доске, за каждым рядом которых расположены перегородки в виде жалюзи.

Полезная модель относится к теплообменной технике, к регенеративным теплообменным аппаратам, и может быть использовано в энергетике, для использования тепла уходящих продуктов сгорания, в сушильных аппаратах, системах вентиляции, кондиционирования, для утилизации тепла низкопотенциальных вторичных энергоресурсов, в частности для утилизации тепла отработавшего сушильного агента.

Известна установка для утилизации тепла вентиляционного воздуха, (см. Псахис Б.И. Методы экономии сбросного тепла. - 1-е. изд. - Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1984. - 160 с.[с 48]) содержащая два трубчато-пластинчатых теплообменника, насос и дополнительный подогреватель.

Недостатком известного устройства является низкий коэффициент теплопередачи и не возможность использования ее для утилизации тепла загрязненных, запыленных газов.

Технический результат заключается в увеличении коэффициента теплопередачи.

Технический результат достигается тем, что теплообменный аппарат для утилизации тепла сушильного агента содержит два рекуперативных теплообменников и насос, соединенные между собой системой трубопроводов. Рекуперативные теплообменники выполнены в виде короба, внутри которых расположены оребренные трубы, соединенные в виде змеевиков и закрепленные на трубной доске, за каждым рядом которых расположены перегородки в виде жалюзи.

На фиг.1 показана конструкция предлагаемого устройства; на фиг.2 - схематично показано устройство в системе сушки.

Теплообменный аппарат (фиг.1) содержит два рекуперативных теплообменников 1 и 2, соединенные между собой системой трубопроводов 3 и 4. Рекуперативные теплообменники 1 и 2 выполнены в виде короба, внутри которых расположены ряды оребренных труб 5, выполненных в виде змеевиков и закрепленных на трубной доске 6. За каждым рядом труб расположена перегородка 7 в виде жалюзи. На трубопроводе 4 закреплен насос 8.

Теплообменный аппарат работает следующим образом (фиг.2). Отработавший сушильный агент, имеющий тепловой потенциал, проходя через теплообменник 1, нагревает промежуточный теплоноситель и сбрасывается в окружающую среду. При соударении газового потока о жалюзийные перегородки происходит тубуленизация потока, благодаря чему увеличивается коэффициент теплопередачи. Нагретый промежуточный теплоноситель насосом 8, доставляется в теплообменник 2. Для создания необходимого напора во всасывающем патрубке насоса 8 установлен напорный бак 9. В теплообменнике 2 нагревается приточный атмосферный воздух, охлаждается теплоноситель, который по трубопроводу 3 доставляется в теплообменник 1. Нагретый атмосферный воздух разделяется на два потока, один из которых смешивается с природным газом и направляется в топку 10, второй смешивается с продуктами сгорания, выходящими из топки, и направляется в сушильную камеру 11. Проходя через нее насыщается парами воды, после чего идет в теплообменник 1.

Применение теплообменников с промежуточным теплоносителем увеличивает коэффициент теплопередачи между отработавшим сушильным агентом и нагреваемым т.к. коэффициент теплопередачи между газообразной средой и жидкостью в несколько раз больше коэффициента теплопередачи между газообразными средами.

Формула полезной модели

Теплообменный аппарат для утилизации тепла сушильного агента, включающий два рекуперативных теплообменников и насос, соединенные между собой системой трубопроводов, отличающийся тем, что рекуперативные теплообменники выполнены в виде короба, внутри которых расположены оребренные трубы, соединенные в виде змеевиков и закрепленные на трубной доске, за каждым рядом которых расположены перегородки в виде жалюзи.