| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 86934 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК B65D1/02 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ Статус: по данным на 09.03.2011 - действует |

| (21), (22) Заявка: 2008130278/22, 23.07.2008 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 23.07.2008 (45) Опубликовано: 20.09.2009 | (72) Автор(ы): Чиглинцев Владимир Александрович (RU), Козин Николай Алексеевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Общество с ограниченной ответственностью "РОСТР" (RU) |
| --- | --- |

(54) БУТЫЛКА

(57) Реферат:

Полезная модель относится к таре, а именно, к бутылкам. Бутылка имеет цилиндрическую форму и состоит из корпуса 1, а также нижнего и верхнего колпачков. В верхней части корпуса 1 имеются плечики 4 и горлышко 5. На плечиках 4 верхней части корпуса 1 имеется ступенчатый элемент 6 с прямоугольными выступами 7, закрученными по часовой стрелке. Внешний диаметр верхнего и нижнего колпачков совпадает с диаметром корпуса бутылки. На нижнем краю верхнего колпачка закреплена предохранительная полоса. Нижняя часть корпуса 1 имеет ступенчатый элемент 11 меньшего диаметра, по периметру которого выполнен выступ 12 с углублением 13 для взаимодействия с внутренними выступами нижнего колпачка. Высота нижнего колпачка равна высоте ступенчатого элемента 11 с выступом 12 и углублением 13 нижней части корпуса 1. Конструкция бутылки позволяет защитить ее от подделок, а также расширить ассортимент в области тары. н.з. и 3 з.п. ф-лы, 8 ил.

Формула полезной модели

1. Бутылка, содержащая корпус, образующий камеру для жидкости, в верхней части которого имеются плечики и горлышко, верхний колпачок и нижний колпачок, расположенный со стороны донной части корпуса и снабженный по его периметру, по меньшей мере, двумя внутренними выступами, а нижняя часть корпуса имеет ступенчатый элемент меньшего диаметра, по периметру которого выполнен выступ для взаимодействия с внутренними выступами нижнего колпачка, отличающаяся тем, что на плечиках верхней части корпуса имеется ступенчатый элемент с прямоугольными выступами, закрученными по часовой стрелке, внешний диаметр верхнего колпачка совпадает с диаметром корпуса бутылки, на нижнем краю верхнего колпачка закреплена предохранительная полоса, проходящая по всему его периметру, причем нижняя ее часть заходит на прямоугольные выступы верхней части корпуса, кроме того, над выступом ступенчатого элемента нижней части корпуса, по его периметру, выполнено углубление, а высота нижнего колпачка равна высоте ступенчатого элемента с выступом и углублением нижней части корпуса, причем внешний диаметр его совпадает с диаметром корпуса бутылки.

2. Бутылка по п.1, отличающаяся тем, что на нижней поверхности и донной части корпуса имеются технологические углубления.

3. Бутылка по п.1, отличающаяся тем, что верхний колпачок выполнен за одно целое с крышкой, расположенной внутри него и взаимодействующей с горлышком.

4. Бутылка по п.3, отличающаяся тем, что внутри верхнего колпачка расположены ребра жесткости.