| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 90473 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК E05B27/08 (2006.01) E05B17/04 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ Статус: по данным на 16.04.2010 - действует |

| (21), (22) Заявка: 2009120169/22, 27.05.2009 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 27.05.2009 (46) Опубликовано: 10.01.2010 Адрес для переписки: 430031, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Лихачева, 36а, кв.66, В.А. Калачину | (72) Автор(ы): Калачин Владислав Анатольевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Калачин Владислав Анатольевич (RU) |
| --- | --- |

(54) РИГЕЛЬНЫЙ ЗАМОК

(57) Реферат:

Ригельный замок относится к замковым устройствам, устанавливаемым на железные двери квартир, домов. Замок содержит прямоугольный корпус 1, внутрь которого вставляются ригели 3, 4, 5 и 6 выполненные в виде плоских пластин с нарезанными на них зубьями. Пластины закрывает крышка 2, которая крепится к корпусу с помощью четырех винтов 19. Со стороны крышки 2 в отверстие корпуса вставляется шестерня 20 со шпоночным пазом. Внутри шестерни расположена пружина 12, для поджатия шестерни к крышке. Со стороны противоположной крышке к корпусу четырьмя винтами 21 крепится пустотелый цилиндр 6, внутри которого установлена латунная втулка 16, с просверленными в ней с торцевой части несколькими глухими отверстиями, расположенными по окружности с определенным диаметром. В каждое из отверстий вставляется пружина 8 и штырек 10. Через латунную втулку 16 проходит ось 7, в которой со стороны фланца расположены отверстия на одном диаметральном размере с отверстиями в латунной втулке. В эти отверстия вставляются штырьки 9 разной длины, выступающие наружу на определенное расстояние. В исходном положении штырьки из латунной втулки частично входят в отверстия фланца оси 7. На одном конце оси сделан паз под ключ, а на другом установлена шпонка, которая входит в паз на шестерне 20. В цилиндре 6 сделано входное отверстие с пазом под ключ. Латунная втулка 16 вместе с осью 7 вставляется в цилиндр 6 и крепится двумя установочными винтами 11, которые после сборки зачищаются. Ключ от замка 14 выполнен в виде пустотелой втулки, у которой имеются наружный и внутренний выступы. На торце втулки нарезаны пазы определенной глубины с определенным расположением, в количестве равном количеству штырьков 9. С внутренней стороны замка к шестерне прикреплен флажок 13. Ригельный замок прост в изготовлении, удобен и надежен при эксплуатации.

Ригельный замок относится к замковым устройствам, устанавливаемым на железные двери квартир, домов и т.п.

Известен ригельный замок, содержащий жесткий цельный корпус, ригель, запирающий механизм. Ригель причем установлен с возможностью выдвижения в одну или в другую сторону. Запирающий механизм, расположенный внутри корпуса, содержит в отверстии с одной из сторон корпуса шестерню со шпоночным пазом и пружину, на одном конце оси выполнен паз под ключ. Ключ в виде пустотелой втулки имеет наружный и внутренний выступы, а на торце паз определенной глубины и определенного расположения. [1]

Данная конструкция замка довольно сложна, а значит и менее надежна.

Задача полезной модели - повышение надежности замка.

Для решения поставленной задачи предлагается ригельный замок, состоящий из жесткого корпуса, запирающего механизма и четырех ригелей. Ригеля в корпус установлены таким образом, что они выдвигаются одновременно в четыре стороны.

На Фиг.1 изображен общий вид замка. На Фиг.2 вид сверху в разрезе.

Замок содержит прямоугольный корпус 1, внутрь которого вставляются ригели 3, 4, 5 и 6 выполненные в виде плоских пластин с нарезанными на них зубьями. Пластины закрывает крышка 2, которая крепится к корпусу с помощью четырех винтов 19. Со стороны крышки 2 в отверстие корпуса вставляется шестерня 20 со шпоночным пазом. Внутри шестерни расположена пружина 12, для поджатия шестерни к крышке. Со стороны противоположной крышке к корпусу четырьмя винтами 21 крепится пустотелый цилиндр 6, внутри которого установлена латунная втулка 16, с просверленными в ней с торцевой части несколькими глухими отверстиями, расположенными по окружности с определенным диаметром. В каждое из отверстий вставляется пружина 8 и штырек 10. Через латунную втулку 16 проходит ось 7, в которой со стороны фланца расположены отверстия на одном диаметральном размере с отверстиями в латунной втулке. В эти отверстия вставляются штырьки 9 разной длины, выступающие наружу на определенное расстояние. В исходном положении штырьки из латунной втулки частично входят в отверстия фланца оси 7. На одном конце оси сделан паз под ключ, а на другом установлена шпонка, которая входит в паз на шестерне 20. В цилиндре 6 сделано входное отверстие с пазом под ключ. Латунная втулка 16 вместе с осью 7 вставляется в цилиндр 6 и крепится двумя установочными винтами 11, которые послесборки зачищаются. Ключ от замка 14 выполнен в виде пустотелой втулки, у которой имеются наружный и внутренний выступы. На торце втулки нарезаны пазы определенной глубины с определенным расположением, в количестве равном количеству штырьков 9. С внутренней стороны замка к шестерне прикреплен флажок 13.

Принцип работы ригельного замка.

Вставляем ключ в замочную скважину так, чтобы наружный выступ ключа вошел в паз входного отверстия цилиндра, а внутренний выступ ключа - в паз оси. В результате ключ войдет так, что пазы на торце охватывают штырьки 9, выходящие из фланца оси 7, далее надавливаем ключ в замок, в результате чего штырьки 9 выдавливают штырьки 10 вовнутрь латунной втулки 16. В результате торец фланца оси 7 скользит по торцу латунной втулки, т.е. ось вращается. На конце оси 7 через шпонку вращательное движение передается на шестерню 20. Шестерня в свою очередь передвигает ригели 3, 4, 5, 6 в разные стороны. К ригелям крепятся рычаги 15 при помощи винтов 17. Рычаги в свою очередь передают движение на запорные механизмы двери.

Работа замка с внутренней стороны состоит в следующем:

Надавливая, на флажок 13 сжимаем пружину 12 и сдвигаем шестерню по оси 7. Паз шестерни выходит из зацепления со шпонкой, и шестерня свободно вращается, двигая ригеля в обратное положение. После определенного поворота флажка 13 за счет пружины шестерня возвращается в исходное положение, т.е. встает в зацепление со шпонкой. Замок вновь находится в исходном состоянии для работы ключом.

Ригельный замок прост в изготовлении, удобен и надежен при эксплуатации.

Источники информации

[1] Патент РФ на изобретение 2264516

Заявка 2004110265/12

МКИ 7: Е05В 27/08, 17/04, «РИГЕЛЬНЫЙ ЗАМОК»

приоритет с 5.04.2004 г.

публикация Бюллетень 32 от 20.11.2005 г.

Формула полезной модели

1. Ригельный замок, содержащий жесткий цельный корпус, запирающий механизм, отличающийся тем, что вовнутрь корпуса вставляются 4 ригеля, выполненные в виде плоских пластин с нарезанными на них зубьями.

2. Ригельный замок по п.1, отличающийся тем, что ригели в корпус установлены таким образом, что они выдвигаются одновременно в четыре стороны.