| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 93360 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК B62D53/00 (2006.01) B62D53/04 (2006.01) B60T7/20 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ Статус: по данным на 16.04.2010 - нет данных |

| (21), (22) Заявка: 2009147780/22, 22.12.2009 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 22.12.2009 (46) Опубликовано: 27.04.2010 Адрес для переписки: 431446, Республика Мордовия, г. Рузаевка-6, ОАО "Рузхиммаш", БПС | (72) Автор(ы): Бурмистров Николай Васильевич (RU), Бакаев Вячеслав Сергеевич (RU), Трибушинина Нина Николаевна (RU), Осыка Людмила Васильевна (RU), Киселева Лариса Борисовна (RU), Ковшов Олег Евгеньевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Открытое акционерное общество "Рузхиммаш" (ОАО "Рузхиммаш") (RU) |
| --- | --- |

(54) ПОЛУПРИЦЕП

Формула полезной модели

1. Полуприцеп, содержащий раму, платформу, боковые и заднее защитные устройства, подвижную часть с подвеской и колесами, опорное устройство, тормозное оборудование, электрооборудование, запасное колесо, отличающийся тем, что подвижная часть с подвеской и колесами установлена с учетом выполнения отношения длины базы полуприцепа к длине платформы, равным 0,5-07, при выполнении отношения длины свеса полуприцепа к длине платформы, равным 0,25-0,30, причем отношение высоты центра тяжести порожнего полуприцепа к длине колеи колес выполнено равным 0,35-0,4.

2. Полуприцеп по п.1, отличающийся тем, что рама выполнена сварной конструкции из двух лонжеронов и связывающих их поперечин, причем лонжероны рамы выполнены в виде балок двутаврого сечения переменной высоты с подрезкой в передней части, а поперечины, связывающие лонжероны, выполнены из профиля коробчатого сечения и установлены внутри рамы, на которую смонтирована платформа, впереди к нижней части рамы закреплена плита надседельная с тарелкой, к которой закреплен сцепной шкворень, место установки сцепного шквореня усилено гнутым профилем П-образного сечения и уголками, к нижней части лонжеронов закреплены кронштейны бампера правый и левый, к которым крепится заднее защитное устройство и панель, с установленными на ней приборами освещения и световой сигнализации, платформа выполнена из швеллеров боковых, переднего и заднего, платформа закреплена к лонжеронам рамы с помощью поперечин и косынок, к поперечинам платформы закреплены направляющие, между которыми установлены и закреплены доски.

3. Полуприцеп по пп.1 и 2, отличающийся тем, что корзина с запасным колесом установлена и закреплена между подвижной частью с подвеской и колесами и задним защитным устройством.

4. Полуприцеп по пп.1 и 2, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен передним, задним и боковыми бортами, закрепленными к платформе, стойками и тентом.