| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 93744 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК B60H1/20 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2009143370/22, 23.11.2009 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 23.11.2009 (46) Опубликовано: 10.05.2010 Адрес для переписки: 431552, Республика Мордовия, Ст.-Шайговский р-н, с. Ингер-Пятина, А.В. Шейкину | (72) Автор(ы): Шейкин Александр Васильевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Шейкин Александр Васильевич (RU) |
| --- | --- |

(54) СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Формула полезной модели

Система отопления автотранспортного средства, включающая радиатор охлаждения, термостат с коробкой, рубашку охлаждения двигателя, насос системы охлаждения, радиатор отопителя, соединенные между собой трубопроводом с теплоносителем, отличающаяся тем, что она снабжена двухпозиционным крановым распределителем, установленным на трубопроводе между коробкой термостата и насосом системы охлаждения, при этом термостат выполнен с одним клапаном, регулирующим поток теплоносителя на радиатор охлаждения.