| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 95633 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК B62K3/00 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ Статус: по данным на 07.07.2010 - нет данных |

| (21), (22) Заявка: 2010104650/22, 10.02.2010 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 10.02.2010 (46) Опубликовано: 10.07.2010 Адрес для переписки: 430021, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Веселовского, 72а, кв.78, И.А. Бузакову | (72) Автор(ы): Бузаков Иван Афанасьевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Бузаков Иван Афанасьевич (RU) |
| --- | --- |

(54) ПЕДАЛЬНО-ЦЕПНОЙ ПРИВОД ВЕЛОСИПЕДА (ВАРИАНТЫ)

Формула полезной модели

1. Педально-цепной привод велосипеда, содержащий раму с трубой каретки, вал, цепную передачу с ведущей и ведомой звездочками, правый и левый шатуны с педалями, отличающийся тем, что он снабжен копиром, тягой с подвижным роликом, правый и левый шатуны выполнены телескопическими, состоящими из правой и левой верхних головных частей и правой и левой нижних подвижных частей, последние выполнены из ползуна с хвостовиком, при этом правый и левый телескопические шатуны установлены на соответствующие концы вала, при этом вал установлен с соответствующими сторонами трубы каретки, правая верхняя головная часть и левая верхняя головная часть телескопических шатунов установлены с возможностью взаимодействия с копиром, жестко соединенным стяжками с рамой, при этом правая верхняя головная часть телескопического шатуна соединена с ведущей звездочкой, а подвижная нижняя часть шатуна, выполненная из ползуна с хвостовиком, соединена с копиром посредством тяги для взаимодействия с наружной поверхностью прямого участка верхней головной части телескопического шатуна, при этом верхняя часть тяги снабжена подвижным роликом, установленным с возможностью его перемещения в пазу неподвижного копира, а нижняя часть тяги присоединена к ползуну с хвостовиком, к которому закреплена педаль для мускульного воздействия.

2. Педально-цепной привод велосипеда по п.1, отличающийся тем, что длина вала выполнена размером 160-162 мм.

3. Педально-цепной привод велосипеда, содержащий раму с трубой каретки, вал, цепную передачу с ведущей и ведомой звездочками, правый и левый шатуны с педалями, отличающийся тем, что он снабжен двуплечим рычагом, связанным с двумя бобышками и установленным с левой стороны привода, двумя радиально-упорными подшипниками, четырьмя кривошипами, четырьмя прижимами, а ведущая звездочка, снабженная двумя бобышками, установлена с правой стороны привода, при этом бобышки установлены диаметрально в основании зубчатого венца ведущей звездочки, причем двуплечий рычаг с двумя бобышками, установленными диаметрально на краю его плеч, и ведущая звездочка жестко соединены соответственно на левой и правой сторонах вала, при этом вал установлен с соответствующей стороной трубы каретки, а правый и левый шатуны выполнены цельными с хвостовой и головной частями, последняя выполнена с двумя опорными выступами на фронтальной поверхности головной части шатунов, при этом правый и левый шатуны с двумя опорными выступами в головной части соединены с соответствующими концами вала посредством радиально-упорных подшипников для обеспечения взаимодействия вала с шатунами, правый шатун посредством двух диаметрально расположенных кривошипов соединен с двумя диаметрально расположенными бобышками, соединенными с ведущей звездочкой, два диаметрально расположенных кривошипа соединены с двумя опорными выступами в головной части правого шатуна посредством двух прижимов, левый шатун посредством двух диаметрально расположенных кривошипов соединен с двумя диаметрально расположенными бобышками, соединенными с двуплечим рычагом, два диаметрально расположенных кривошипа соединены с двумя опорными выступами в головной части левого шатуна посредством двух прижимов, а к хвостовой части правого и левого шатунов закреплены педали для мускульного воздействия.

4. Педально-цепной привод велосипеда по п.3, отличающийся тем, что длина вала выполнена размером 160-162 мм, а концы его по наружному диаметру выполнены под резьбовое соединение.

5. Педально-цепной привод велосипеда по п.3, отличающийся тем, что участок вала и соединяющее отверстие ведущей звездочки, взаимосвязанной с двумя бобышками, выполнены под шлицевое соединение, участок вала и соединяющее отверстие двуплечего рычага, взаимосвязанного с двумя бобышками, выполнены под шлицевое соединение.

6. Педально-цепной привод велосипеда, содержащий раму с трубой каретки, вал, цепную передачу с ведущей и ведомой звездочками, правый и левый шатуны с педалями, отличающийся тем, что он снабжен промежуточным механизмом, цепной передачей с левой стороны привода, ведущей звездочкой с левой стороны привода, четырьмя кронштейнами, жестко соединенными с бобышками, правой и левой полуосями, двумя установленными ограничительными кольцами, копиром, тягой с подвижным роликом, четырьмя радиально-упорными подшипниками, четырьмя кривошипами, четырьмя прижимами, двумя крышками с цанговым зажимом, двумя хомутами, а ведущая звездочка с правой стороны и ведущая звездочка с левой стороны привода каждая снабжены двумя кронштейнами, жестко соединенными с бобышками, при этом кронштейны с бобышками соединены диаметрально в основании зубчатого венца ведущих звездочек и установлены соответственно на правой и левой полуосях посредством двух радиально-упорных подшипников для обеспечения взаимодействия ведущих звездочек с правой и левой полуосями, правый и левый шатуны выполнены телескопическими, состоящими из верхней головной части и нижней подвижной части, последняя выполнена из ползуна с правым и левым хвостовиками, верхняя головная часть телескопического шатуна, выполненная со ступенчатой цилиндрической поверхностью в головной части телескопического шатуна, установлена с возможностью взаимодействия с копиром, жестко соединенным с полуосью посредством крышки с цанговым зажимом и хомута, а подвижная нижняя часть телескопического шатуна, выполненная из ползуна с хвостовиком, соединена с копиром посредством тяги для взаимодействия с наружной поверхностью прямого участка верхней головной части телескопического шатуна, при этом верхняя часть тяги снабжена подвижным роликом, установленным с возможностью его перемещения в пазу неподвижного копира, а нижняя часть тяги присоединена к ползуну с хвостовиком, верхняя головная часть телескопического шатуна выполнена с двумя опорными выступами на фронтальной поверхности головной части телескопического шатуна, при этом правый и левый телескопические шатуны головной частью с двумя опорными выступами соединены с правой и левой полуосями посредством двух радиально-упорных подшипников для обеспечения взаимодействия правого и левого телескопических шатунов с правой и левой полуосями, правая и левая полуоси, взаимосвязанные с установленными ограничительными кольцами, соединены соответственно с правым и левым концами трубы каретки, правый телескопический шатун посредством двух диаметрально расположенных кривошипов соединен с двумя диаметрально расположенными бобышками, соединенными с правой ведущей звездочкой, при этом два диаметрально расположенных кривошипа соединены с двумя опорными выступами в головной части правого телескопического шатуна посредством двух прижимов, левый телескопический шатун посредством двух диаметрально расположенных кривошипов соединен с двумя диаметрально расположенными бобышками, соединенными с ведущей звездочкой с левой стороны привода, при этом два диаметрально расположенных кривошипа соединены с двумя опорными выступами в головной части левого телескопического шатуна посредством двух прижимов, а к хвостовой части правого и левого телескопических шатунов закреплены педали для мускульного воздействия.

7. Педально-цепной привод велосипеда по п.6, отличающийся тем, что наружный диаметр трубы каретки выполнен размером 32-33 мм, длина ее выполнена размером 60-61 мм.

8. Педально-цепной привод велосипеда по п.6, отличающийся тем, что промежуточный механизм, установленный на перьях заднего колеса рамы велосипеда, выполнен из рамки, связанной с промежуточным валом, на концах которого соединены две промежуточные ведомые звездочки.

9. Педально-цепной привод велосипеда по п.6, отличающийся тем, что механизм крутящего момента с левой стороны привода выполнен из цепной передачи, второй ведущей звездочки, которые установлены с левой стороны привода, и промежуточной ведомой звездочки, установленной на левом конце промежуточного вала, взаимосвязанного с рамкой промежуточного механизма, промежуточная вторая ведомая звездочка, установленная на правом конце промежуточного вала, связана цепной передачей с правой ведущей звездочкой и ведомой звездочкой заднего колеса велосипеда.