| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 97391 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК E01H5/02 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2010117686/21, 04.05.2010 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 04.05.2010 (46) Опубликовано: 10.09.2010 Адрес для переписки: 430031, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Сущинского, 11А, кв.32, Н.И. Грициновой | (72) Автор(ы): Грицинова Нина Ивановна (RU) (73) Патентообладатель(и): Грицинова Нина Ивановна (RU) |
| --- | --- |

(54) ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РУЧНОЙ УБОРКИ СНЕГА (ВАРИАНТЫ)

Формула полезной модели

1. Приспособление для ручной уборки снега, содержащее основание, ручку, лыжу, отличающееся тем, что оно снабжено двумя пластинами, соединенными между собой петлями, при этом к основанию закреплена одна из пластин, а другая пластина выполнена высотой меньше на ширину основания, причем в основании выполнено отверстие для установки и закрепления ручки, лыжа выполнена треугольной формы, на верхней поверхности которой с двух ее сторон выполнены пазы для установки пластин с возможностью жесткого их фиксирования в пазах лыжи, при этом к лыже присоединена ручка, на которой закреплены зажимы для закрепления лыжи при трансформировании приспособления в лопату.

2. Приспособление для ручной уборки снега по п.1, отличающееся тем, что пластины могут быть выполнены изогнутыми.

3. Приспособление для ручной уборки снега, содержащее лыжу, ручку, отличающееся тем, что оно снабжено двумя пластинами, соединенными между собой петлями, каждая из пластин снабжена ручками, закрепленными к пластинам с возможностью фиксации их на необходимом уровне, дополнительно введена вторая лыжа, обе лыжи выполнены треугольной формы и закреплены, соответственно, к каждой пластине в ее нижней части, а лыжи установлены с возможностью свободного их раздвижения совместно с пластинами.

4. Приспособление для ручной уборки снега по п.3, отличающееся тем, что пластины выполнены из пластмассы или металла, ручки выполнены цилиндрической формы.