| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 98578 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК G01F9/00 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2010120965/28, 24.05.2010 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 24.05.2010 (46) Опубликовано: 20.10.2010 Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел управления интеллектуальной собственностью | (72) Автор(ы): Калачин Сергей Викторович (RU), Савельев Анатолий Петрович (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОРШНЕВОЙ РАСХОДОМЕР ТОПЛИВА

Формула полезной модели

Комбинированный поршневой расходомер топлива, включающий корпус с жестко закрепленными на его внешней поверхности электромагнитными клапанами, закрытыми защитным кожухом, и электронный блок, к которому подключены элементы получения измерительного сигнала, включающие фотодиод и светодиод, жестко закрепленные на внутренней поверхности корпуса, и планку с оптическим растром, а также элементы управления электромагнитными клапанами в виде фотодиодов и светодиодов, жестко закрепленных на внутренней поверхности корпуса, и флажка, внутренняя полость корпуса разделена на две части с помощью поршня, при этом верхняя и нижняя полости корпуса с помощью каналов соединены с электромагнитными клапанами, в элементах управления которых флажок, а в элементах получения измерительного сигнала планка с оптическим растром жестко соединены с поршнем, при этом электронный блок содержит устройство цифровой индикации производной по времени текущих значений расхода топлива, устройство дифференцирования поступающего измерительного сигнала и устройство управления работой электромагнитных клапанов, первый и второй входы которого соединены с выходами электромагнитных клапанов, а третий и четвертый выходы - с элементами управления электромагнитными клапанами в виде двух фотодиодов и двух светодиодов, отличающийся тем, что электронный блок дополнительно содержит устройство записи и хранения информации, первый вход которого соединен с элементами получения измерительного сигнала и с входом устройства дифференцирования поступающего измерительного сигнала, выходом подключенный к второму входу устройства записи и хранения информации, третий вход которого подключен к выходу устройства управления работой электромагнитных клапанов, первый выход устройства записи и хранения информации подключен к входу устройства индикации суммарного расхода топлива, второй выход - к входу устройства цифровой индикации текущих значений и производной по времени текущих значений расхода топлива, третий выход - к входу интерфейса передачи данных, к выходу которого подключен переносной модуль памяти.